## Slide 1
数字示波器的使用
2023.04
大学物理实验

## Slide 2: 历史背景
卡尔·费迪南德·布劳恩，德国物理学家，诺贝尔物理学奖获得者，阴极射线管发明者。1874年，他发现某些金属硫化物具有使电流单方向通过的特性，并利用这个特性制成了检波器。
示波器是显示电压随时间变化波形的仪器

## Slide 3
实验目的
1.用数字示波器观察交流电压信号，了解示波器扫描频率和信号频率的关系；
2.学习用示波器测定电信号的频率、幅度；
3.用示波器观察李萨如图形，理解两个互相垂直正弦信号合成理论；
4.通过对以上内容的观察，掌握示波器的使用方法。

## Slide 4
图
图
图
取
简谐运动方程

## Slide 5
1、示波器主要包括：电子枪、偏转系统和荧光屏三部分
荧光屏
电子枪
垂直偏转系统（待测信号一般加在这个系统上）
水平偏转系统（内部扫描电压加在这个系统上）
二、实验原理
X
Y

## Slide 6
1、示波器主要包括：电子枪、偏转系统和荧光屏三部分
荧光屏
电子枪
垂直偏转系统（待测信号一般加在这个系统上）
水平偏转系统（内部扫描电压加在这个系统上）
二、实验原理
内部扫描电压
-使电子束水平匀速偏转
不加信号时
扫描周期
双通道加正弦信号时
光点在荧光屏上偏移的距离与偏转板上所加电压成正比。

## Slide 7
二、实验原理
2、扫描频率和信号频率之间的关系
X轴扫描电压
Y轴电压信号
屏幕合成信号
为得到稳定的波形，上述扫描电压的周期Tx (或频率fx)与被测信号的周期Ty(或频率fy)必须满足：

## Slide 8
二、实验原理
2、扫描频率和信号频率之间的关系
当扫描周期和信号周期一致或n倍时，示波器上正好显示一个或n个周期的信号。（数字示波器横轴有12格，所以显示的比一个周期多一点）
问题1：如果信号为频率为1KHz的正弦波，要在屏幕上看到一个完整周期的信号，扫描周期调到多少？
问题2：如果扫描频率小于信号频率，在屏幕会看到什么变化？
扫描频率变小
0.1 ms/div

## Slide 9
3、触发扫描

## Slide 10
二、实验原理

## Slide 11
二、实验原理

## Slide 12
影响李萨如图形形状是由X方向和Y方向上的波的频率ωx,ωy,相位差Δφ决定,电压只决定图形的长宽大小.
李萨如图形与X轴和Y轴的最多交点n满足：
fx : fy = 1 : 1
fx : fy = 1 : 2
fx : fy = 1 : 3
fx : fy = 2 : 3

## Slide 13
问题1：用李萨如图形测频率实验时，屏幕上图形在时刻转动，为什么？
相位差：900
相位差：450
二、实验原理

## Slide 14
两相互垂直同频率不同相位差简谐运动的合成图

## Slide 15
Vertical：垂直
horizontal [英] [hɔrizɔntəl：水平
trigger [英] [triɡə】（扳机2. 引 爆器）：触发控制
DS1052E
menu：常用菜单
Run control：运行控制菜单
实验仪器

## Slide 16
DS1052E
USB接口
液晶显示屏
常用菜单
运行控制菜单
菜单操作键
信号电压灵敏度
扫描时间控制
通道选择
触发选择
垂直位置控制
水平位置控制
多功能钮

## Slide 17
常用菜单MENU介绍
measure（侧量）：信源选择、电压测量、时间测量、清除测量、全部测量、关闭
Acquirer（获取方式）：普通、平均、峰值检测
storage（存储方式）：存储类型、波形存储、内部存储
Cursor（kɜ:sə） （光标方式）：光标模式、光标类型、信源选择
display（显示）：显示类型、清楚显示、波形保持、波形亮度
utility（工具）：接口设置、声音、频率计、语言设置

## Slide 18
DS1052E
2chanel
50MHz
点击
CH1、CH2
信源选择
点击
点击
选中点击
点击
点击
measure（侧量）：操作示范
其他项目如法炮制

## Slide 19
1. 显示屏
2. 功能键
3. 数字键
4.调节旋钮
5. 电源按钮
6. 菜单软键
7. CHA、CHB 输出
8. 同步输出/计数输入
9. U 盘插座
10. 方向键
注：通道A、B电缆插头上的指示灯要点亮 按Output键
信号发生器

## Slide 20
四、实验内容
1、观察频率为1KHz的正弦，方波、三角波波形
（1）将待测信号输入通道CH1或CH2；
（2）按下AUTO按键，示波器将自动使波形显示达到最佳状态。可调节垂直、水平档位，直至波形显示符合要求
在示波器上显示出占满屏幕上80%范围一个完整波形。将波形分别画在坐标纸上,对应记录示波器的扫描频率fx。
（数字示波器横轴有12格，当灵敏度为0.1ms/div时去掉两格正好显示一个周期）

## Slide 21
2、观察频率为1KHz的正弦波形，研究扫描频率与信号频率的关系，改变扫描时间灵敏度，显示2个和1/2个正弦波并画出，并记录示波器的扫描时间。

## Slide 22
实验步骤
3、测量正弦信号的电压有效值
（1）直接测量
a.按measure键，在右侧显示自动测量菜单；
按下菜单操作键的第1个键，选择信源（ CH1或CH2）；
b.按下菜单操作键的第2个键，选择电压测量；在电压测量菜单中选择均方根值（即为有效电压）
（2）记录示波器电压灵敏度数值（S= V/div）；纪录正弦波从最低点到最高点的格数 n= div ;电压有效值

## Slide 23
4、观察李萨如图形
（1）将两个正弦信号输入通道CH1或CH2 ；
（2）若通道未被显示，按下CH1或CH2 按钮；
（3）按下auto键
（4）调整ＳＣＡＬＥ旋钮使两路信号幅度大致相等；
（５）按下水平控制栏下的MENU菜单按钮以调出水平控制菜单（在屏幕的右侧显示）
（６）按下时基菜单按钮选择X-Y,可显示李萨如图形，按下运行控制栏的RUN/STOP可使李萨如图形静止。

## Slide 24
（7）、观察李萨如图形
设置频率比为fy:fx=1:2;1:3;2:3并画图，记录相应的信号频率。
四、实验内容

## Slide 25: 五、数据处理
将所有图形重新在坐标纸上画一次。
计算出正弦电压有效值，并与直接测量的有效值比较，计算误差

## Slide 26: 六、思考题
在观察李萨如图形时，如果把fx、fy 对调，图形会怎么样?
用李萨如图形测频率实验时，屏幕上的图形在时刻转动，为什么?