## Slide 1
主讲人：王培鸿
基于opencv的虚拟键盘设计

## Slide 2
基于键盘纸的半虚拟键盘
基于opencv手指定位的虚拟键盘
目录
未来展望

## Slide 3
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
系统框架
数据源
（RGB摄像头）
手指检测
键盘定位
键盘定位
键位分割
键位信息匹配
手部检测
特征提取
击键判定
手部特征预处理
KNN学习分类
击键动作判断
真
假
文本输出

## Slide 4
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
系统框架
键盘纸的大小为(18.8cm X 7.8cm)，
颜色为深黑底，按键深蓝（有利于于其他背景进行区分）
一个分辨率为720p以上的RGB摄像头，距离键盘纸30~40cm
(用手机代替，通过DroidCam连接电脑)

## Slide 5
键盘定位
通过双边滤波去除噪点
原图像
滤波后图像
双边滤波
键盘纸的设置如下，共3行10列
实际使用
1.基于键盘纸的半虚拟键盘

## Slide 6
使用大津法OTSU实现背景与键盘分割
RGB图像的背景分割效果图
RGB图像的灰度直方图
RGB通道下进行背景分割
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
键盘定位

## Slide 7
将图像转换为YCrCb通道，Cr通道下进行背景分割
Cr通道图像的背景分割
Cr通道图像的灰度直方图
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
键盘定位
使用大津法OTSU实现背景与键盘分割

## Slide 8
Cb通道图像的背景分割
Cb通道图像的灰度直方图
故Cb通道下的背景分割效果最好，利于后期的键盘定位工作
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
键盘定位
使用大津法OTSU实现背景与键盘分割
Cb通道下进行背景分割

## Slide 9
键位分割
使用直线逼近法，分别以斜率为1、-1的直线逼近
确定键盘的四个顶点为位置，确定键盘的区域
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
键盘定位
键盘区域

## Slide 10
键位信息匹配
键位信息共3行10列，通过存储的键位信息的下标对应每个键位;通过pynput.keyboard的按键API，按照点击键位的不同，实现键位信息的匹配
调用findContours进行边缘检测，
记录键位的位置以及质心信息(黑点)
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
键盘定位

## Slide 11
使用cvzone的findhands函数，对有手部输入的图像进行检测
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
手指检测
非点击手势
点击手势
裁剪出手部的ROI图像区域，并进行图像大小的归一化

## Slide 12
使用图像增强等技术，扩充训练集；
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
击键判定
分类算法的选定
由文献资料得：yolov3、CNN等深度学习算法对手势的识别、分类的效果好，速度快；
由于本次实验的手势只有两类，且机器学习算法KNN在训练集较少的情况下也能表现出良好的手势分类效果，故本次实验选择了KNN算法进行手势的识别、分类。
数据预处理
并对所有图像进行大小的归一化

## Slide 13
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
击键判定
使用大津法对手部特征进行提取
Cb通道
Cr通道
将ROI区域图像从RGB通道转换为YCrCb通道；
Cr通道的图像下的背景分割效果好，有利于排序其他因素干扰去进行手部特征提取

## Slide 14
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
击键判定
根据建立的训练集，对KNN模型进行训练
若为点击手势，则获取食指的指尖坐标，执行相应键位的功能，更新输入文本
加载分类器KNN，计算欧式距离对输入的手部图像进行分类（非0即1）

## Slide 15
表1 每个按键的识别准确率
1.基于键盘纸的半虚拟键盘
识别率的统计
字符 | 准确率(%) | 字符 | 准确率(%)
Q | 96 | H | 98
W | 97 | J | 95
E | 99 | K | 95
R | 95 | L | 95
T | 95 | ; | 94
Y | 91 | Z | 92
U | 96 | X | 96
I | 95 | C | 95
O | 96 | V | 95
P | 96 | B | 93
A | 96 | N | 92
S | 94 | M | 98
D | 98 | , | 92
F | 92 | . | 95
G | 96 | DEL | 91

## Slide 16
2.基于opencv手指定位的虚拟键盘
系统框架
数据源（摄像头）
键盘构建
键位构建
键位信息匹配
真
假
文本输出
手指检测
捕获手部自由度信息
建立手部关节的图像坐标
击键判定
击键动作判断
食指指尖与中指指尖的距离
一定阈值

## Slide 17
2.基于opencv手指定位的虚拟键盘
键盘构建
捕获视频的每一帧图像，
为图像添上一层键盘区域图像
根据手势“点击”以及按钮的图像位置，判断点击按钮

## Slide 18
2.基于opencv手指定位的虚拟键盘
手指检测
调用cvzone的findhands函数，获取手部的20个自由度信息，返回每个自由度的坐标信息
手指自由度的表示
捕获手指自由度的信息

## Slide 19
2.基于opencv手指定位的虚拟键盘
击键判定
击键动作的设定
根据返回的自由度的坐标信息，计算食指指尖与中指指尖的距离
若距离小于阈值（一般设置为40），则确定为“点击”操作
根据食指指尖的自由度坐标信息，确定“点击”的按钮，执行相应的文本输入
食指与中指的距离大于阈值
食指与中指的距离小于阈值

## Slide 20
3.未来展望
扩充更多手势识别，实现手势与自然语言对应的文本输入
开发更好的键盘定位方法，尽可能减少外界因素的干扰
实现不需要键盘的固定，实时定位键盘位置
Medipate库进行手势识别
还原残缺键盘（键盘纸中具有字符标定，可计算键位相对位置）
使用更加成熟的深度学习框架