## Slide 1
计算机与软件学院
chapter3.程序的机器级表示
《计算机系统（二）》

## Slide 2
了解高级语言与汇编语言、汇编语言与机器语言之间的关系
掌握有关指令格式、操作数类型、寻址方式、操作类型等内容
了解高级语言源程序中的语句与机器级代码之间的对应关系
了解复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现
主要教学目标
主要教学内容
介绍C语言程序与x86-64机器级指令之间的对应关系。
主要包括：程序转换概述、x86-64指令系统、C语言中控制语句和过程调用等机器级实现、复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现等。
本章所用的机器级表示主要以汇编语言形式表示为主。

## Slide 3
（3.7 过程 ）
1
2
3
4
5
第一讲：程序转换概述
第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
第三讲： C语言程序的机器级表示
第四讲：复杂数据类型的分配和访问
第五讲：越界访问
和缓冲区溢出
（3.1，3.2，3.3）
（3.4,3.5,3.6）
（3.8 数组的分配和访问，3.9）
（3.10 存储器的越界引
用和缓冲区溢出）
6
第六讲：浮点代码
（3.11 ）

## Slide 4
PART ONE
第一讲：程序转换概述

## Slide 5
英特尔：x86，IA32，安腾，x86-64。
几乎所有的手机都使用ARM。
机器代码：处理器执行的字节级程序。汇编代码：机器代码的文本表示。
也称为指令集体系结构，用于编写汇编/机器代码所需的处理器设计的部分。
示例：指令集规范、寄存器。
架构的实现。例子：缓存大小和核心频率。
PART ONE 第一讲：程序转换概述
体系结构：
微型体系结构：
代码形式：
使用ISAs的例子：
相关概念：

## Slide 6
PART ONE 第一讲：程序转换概述
汇编/机器代码视图：
CPU
PC
寄存器
内存
代码
数据
堆栈
地址
数据
指令
条件码
  条件码
    存储最近的算术或逻辑操作的状态信息
    用于条件分支
  内存
    代码和用户数据
    字节寻址阵列
    支持过程调用的堆栈
编程可见状态：
  PC: 程序计数器
    下一条指令的地址
    用 “%RIP”表示 (x86-64)
  寄存器文件
    大量使用的程序数据

## Slide 7
机器级编程模型
ISA (Instruction Set Architecture)，定义了机器的指令格式及其功能、内部寄存器、存储器和IO组织等结构。
比C语言看到更多硬件细节：
程序计数器PC；整数寄存器文件；状态寄存器；浮点寄存器
PART ONE 第一讲：程序转换概述

## Slide 8
ISA位于软件和硬件之间
硬件的功能通过ISA提供出来
软件通过ISA规定的指令使用硬件
ISA规定了：
PART ONE 第一讲：程序转换概述
可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
指令可以接受的操作数的类型；
操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
指令获取操作数的方式，即寻址方式；
1
2
3
4
5
6
指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等。
7

## Slide 9
  Intel术语：
    字/word/16-bit；双字/double words/32-bit；四字/quad/words/64-bit
  C语言数据在x86-64上的表示：
    GCC生成的汇编指令都是用一个后缀表示操作数的大小
  例如mov指令可能会是movq或movw或movl
PART ONE 第一讲：程序转换概述
IA32上不能直接表示64位的long long，需要序列指令来处理
C语言数据类型在x86-64中的大小

## Slide 10
回顾具体的冯.诺依曼结构
计算机模型
PART ONE 第一讲：程序转换概述
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11
计算机是如何工作的？
PART ONE 第一讲：程序转换概述
先想象一下妈妈是怎样做一桌你喜欢（指定）的菜的？
厨房-CPU，妈妈-控制器，盘-GPRs，锅灶等-ALU ，架子-存储器
做菜前
原材料（数据）和菜谱（指令）都按序放在厨房外的架子（存储器）上， 每个架子有编号（存储单元地址）。
菜谱上信息：原料位置、做法、做好的菜放在哪里等（例如，把10、11号架上的原料一起炒，并装入3号盘）。
然后，我告诉妈妈从第5个架上（起始PC=5）指定菜谱开始做。
开始做菜
第一步：从5号架上取菜谱（根据PC取指令）
第二步：看菜谱（指令译码）
第三步：从架上或盘中取原材料（取操作数）
第四步：洗、切、炒等具体操作（指令执行）
第五步：装盘或直接送桌（回写结果）
第六步：算出下一菜谱所在架子号6=5+1（修改PC的值）
继续做下一道菜（执行下一条指令）

## Slide 12
计算机是如何工作的？
PART ONE 第一讲：程序转换概述
程序在执行前
数据和指令事先存放在存储器中，每条指令和每个数据都有地址，指令按序存放，指令由OP、ADDR字段组成，程序起始地址置PC
（原材料和菜谱都放在厨房外的架子上， 每个架子有编号。妈妈从第5个架上指定菜谱开始做）
开始执行程序
第一步：根据PC取指令（从5号架上取菜谱）
第二步：指令译码（看菜谱）
第三步：取操作数（从架上或盘中取原材料）
第四步：指令执行（洗、切、炒等具体操作）
第五步：回写结果（装盘或直接送桌）
第六步：修改PC的值（算出下一菜谱所在架子号6=5+1）
继续执行下一条指令（继续做下一道菜）
“存储程序”工作方式！
妈妈会做的菜和厨师会做的菜不一样，同一个菜谱的做法也可能不同
不同架构支持的指令集不同，同一种指令的实现方式和功能也可能不同

## Slide 13
PART ONE 第一讲：程序转换概述
指令中需给出的信息：
操作性质（操作码）
源操作数1 或/和 源操作数2（立即数、寄存器编号、存储地址）
目的操作数地址 （寄存器编号、存储地址）
存储地址的描述与操作数的数据结构有关！
程序启动前，指令和数据都存放在存储器中，形式上没有差别，都是0/1序列
采用”存储程序“工作方式：
  程序由指令组成，程序被启动后，计算机能自动取出一条一条指令执行，在执行过程中无需人的干预。
指令执行过程中，指令和数据被从存储器取到CPU，存放在CPU内的寄存器中
程序VS指令：

## Slide 14
机器指令
处于硬件和软件的交界面。
相当于一个菜谱指定的一个完整做菜过程。
1
2
3
微指令
是微程序级命令，属于硬件范畴。
相当于洗、切、煮、炒等做菜“微过程”。
伪指令
是由若干机器指令组成的指令序列，属于软件范畴。
相当于由多个菜谱合成一个”大菜“的过程。
PART ONE 第一讲：程序转换概述
计算机中的指令
汇编指令是机器指令的汇编表示形式，即符号表示
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
lw $15, 0($2)
lw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 4($2)
100011 00010 01111 0000 0000 0000 0000
100011 00010 10000 0000 0000 0000 0100
101011 00010 10000 0000 0000 0000 0000
101011 00010 01111 0000 0000 0000 0100
… , EXTop=1,ALUSelA=1,ALUSelB=11,ALUop=add,
IorD=1,Read,MemtoReg=1,RegWr=1,......
… 1 1 11 100 1 0 1 1 …
微指令
机器指令
汇编指令
C语言

## Slide 15
高级语言程序转换为
机器代码的具体过程分析
PART ONE 第一讲：程序转换概述
  预处理：在高级语言源程序中插入所有用#include命令指定的文件和用#define声明指定的宏。
  编译：将预处理后的源程序文件编译生成相应的汇编语言程序。
  汇编：由汇编程序将汇编语言源程序文件转换为可重定位的机器语言目标代码文件。
  链接：由链接器将多个可重定位的机器语言目标文件以及库例程（如printf()库函数）链接起来，生成最终的可执行目标文件。
用GCC编译器套件进行转换的过程

## Slide 16
PART ONE 第一讲：程序转换概述
  代码文件： p1.c p2.c
  用命令编译: gcc –Og p1.c p2.c -o p
    使用基本优化 (-Og) [ GCC新版本]
    将生成的二进制结果放入文件p
text
text
binary
binary
编译器 (gcc –Og -S)
汇编器 (gcc or as)
链接器 (gcc or ld)
C 程序 (p1.c p2.c)
Asm 程序 (p1.s p2.s)
目标程序 (p1.o p2.o)
可执行程序 (p)
静态库(.a)

## Slide 17
GCC使用举例
PART ONE 第一讲：程序转换概述
两个源程序文件test1.c和test2.c，最终生成
可执行文件为test
  gcc -O1 test1.c test2.c -o test
选项-O1表示一级优化，-O2为二级优化，选项
-o指出输出文件名
目标文件可用“objdump -d test.o” 反汇编
为汇编语言程序
gcc-E test.c -o test.i
gcc-S test.i -o test.s
gcc-c test.s -o test.o
gcc- test.o -o test
预处理（预处理器）
编译成汇编代码（编译器）
生成可重定位目标程序（汇编器）
链接生成可执行文件（链接器）
gcc- o test test.c
直接生成可执行目标程序

## Slide 18
PART ONE 第一讲：程序转换概述
add:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
subl $16, %esp
movl 12(%ebp), %eax
movl 8(%ebp), %edx
leal (%edx, %eax), %eax
movl %eax, -4(%ebp)
movl -4(%ebp), %eax
leave
ret
00000000 <add>:
0: 55 push %ebp
1: 89 e5 mov %esp, %ebp
3: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
6: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
9: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
c: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
f: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
12: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
15: c9 leave
16: c3 ret
位移量
机器指令
汇编指令
test.s
编译得到结果：

## Slide 19
PART ONE 第一讲：程序转换概述
反汇编得到结果：
“objdump -d test” 结果
00000000 <add>:
0: 55 push %ebp
1: 89 e5 mov %esp, %ebp
3: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
6: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
9: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
c: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
f: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
12: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
15: c9 leave
16: c3 ret
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push ...
80483d5: 89 e5 …
80483d7: 83 ec 10 …
80483da: 8b 45 0c …
80483dd: 8b 55 08 …
80483e0: 8d 04 02 …
80483e3: 89 45 fc …
80483e6: 8b 45 fc …
80483e9: c9 …
80483ea: c3 ret
“objdump -d test.o”结果
test.o中的代码从地址0开始，test中的代码从80483d4开始！

## Slide 20
PART ONE 第一讲：程序转换概述
0
%esp
(栈顶)
brk
0xC00000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
从可执行文件装入
程序(段)头表描述如何映射
ELF header
Segment header table
.text section
.data section
.bss section
.symtab
.debug
.rodata section
.line
.init section
.strtab
栈区
堆区
共享库的代码
内核区
可执行文件的存储器映像

## Slide 21
PART ONE 第一讲：程序转换概述
另一个例子
C Code (sum.c)
long plus(long x, long y);
void sumstore(long x, long y,
long *dest)
{
long t = plus(x, y);
*dest = t;
}
生成的x86-64汇编语言
sumstore:
pushq %rbx
movq %rdx, %rbx
call plus
movq %rax, (%rbx)
popq %rbx
ret
gcc –Og –S sum.c

## Slide 22
PART ONE 第一讲：程序转换概述
反汇编
  objdump –d sum
  检查目标代码的有用工具
  分析一系列指令的位模式
  生成汇编代码的近似表达式
  可以运行在任何a.out（完整的可执行文件）或.o文件
0000000000400595 <sumstore>:
400595: 53 push %rbx
400596: 48 89 d3 mov %rdx,%rbx
400599: e8 f2 ff ff ff callq 400590 <plus>
40059e: 48 89 03 mov %rax,(%rbx)
4005a1: 5b pop %rbx
4005a2: c3 retq
什么类型的文件可以被反汇编？
任何可以被解释为可执行代码的文件
反汇编字节进行考察的汇编源代码

## Slide 23
PART ONE 第一讲：程序转换概述
汇编器：
将.s文件转换为.o文件
得到每条指令的二进制编码
几乎完整的可执行代码映像
不同文件中的代码之间缺少联系
链接器：
解析文件之间的引用
与静态运行库相结合
例如malloc, printf
一些库是动态链接的
当程序开始执行时发生链接。

## Slide 24
PART ONE 第一讲：程序转换概述
C 代码
  t存储在指定的目标地址
汇编
  数值（8字节）存到内存
  操作数:
    t: 寄存器 %rax
    dest: 寄存器 %rbx
    *dest: 内存 M[%rbx]
目标代码
  3字节指令
  存储在地址0x40059e
*dest = t;
movq %rax, (%rbx)
0x40059e: 48 89 03

## Slide 25
PART TWO
第二讲：IA-32 /x86-64指令系统

## Slide 26
IA-32/x64指令系统概述
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
x86是Intel开发的一类处理器体系结构的泛称
  包括 Intel 8086、80286、i386和i486等，因此其架构被称为“x86”
  由于数字并不能作为注册商标，因此，后来使用了可注册的名称，如Pentium、PentiumPro、Core 2、Core i7等
  现在Intel把32位x86架构的名称x86-32改称为IA-32
由AMD首先提出了一个兼容IA-32指令集的64位版本
  扩充了指令及寄存器长度和个数等，更新了参数传送方式
  AMD称其为AMD64，Intel称其为Intl64（不同于IA-64）
  命名为“x86-64” ，有时也简称为x64
8个GPR（0~7），一个EFLAGs，PC为EIP
可寻址空间4GB（编号为0~0xFFFFFFFF）
指令格式变长，操作码变长
由若干字段（OP、Mod、SIB等）组成

## Slide 27
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
%rsp
%eax
%ebx
%ecx
%edx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%r8d
%r9d
%r10d
%r11d
%r12d
%r13d
%r14d
%r15d
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp
可以用低阶4字节（或者低阶1和2字节）
x86-64 整数寄存器

## Slide 28
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
历史: IA32 寄存器
%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%ax
%cx
%dx
%bx
%si
%di
%sp
%bp
%ah
%ch
%dh
%bh
%al
%cl
%dl
%bl
16位 -寄存器
(向后兼容)
计数寄存器
数据寄存器
基址寄存器
源变址寄存器
目标变址寄存器
栈顶指针
栈底指针
累加器

## Slide 29
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
反映了体系结构发展的轨迹，字长不断扩充，指令保持兼容。ST（0）~ ST（7）是80位，MM0 ~MM7使用其低64位。

## Slide 30
历史：IA-32的标志寄存器
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
6个条件标志
  OF、SF、ZF、CF各是什么标志（条件码）？
  AF：辅助进位标志（BCD码运算时才有意义）
  PF：奇偶标志
3个控制标志
  DF（Direction Flag）：方向标志（自动变址方向是增还是减）
  IF（Interrupt Flag）：中断允许标志 （仅对外部可屏蔽中断有用）
  TF（Trap Flag）：陷阱标志（是否是单步跟踪状态）
8086
80286/386

## Slide 31
  通用数据传送指令
    MOV：一般传送，包括movb、movw和movl等
    MOVS：符号扩展传送，如movsbw、movswl等
    MOVZ：零扩展传送，如movzwl、movzbl等
    XCHG：数据交换
    PUSH/POP：入栈/出栈，如pushl,pushw,popl,popw等
  地址传送指令
    LEA：加载有效地址，如leal (%edx,%eax), %eax”的功能为R[eax]←R[edx]+R[eax]，执行前，若R[edx]=i，R[eax]=j，则指令执行后，R[eax]=i+j
  输入输出指令
    IN和OUT：I/O端口与寄存器之间的交换
  标志传送指令
    PUSHF、POPF：将EFLAG压栈，或将栈顶内容送EFLAG
历史：IA-32常用指令类型

## Slide 32
历史：IA-32的寻址方式
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
寻址方式
  根据指令给定信息得到操作数或操作数地址
操作数所在的位置
  指令中：立即寻址
  寄存器中：寄存器寻址
  存储单元中（属于存储器操作数，按字节编址）：其他寻址方式
存储器操作数的寻址方式与微处理器的工作模式有关
  两种工作模式：实地址模式和保护模式
实地址模式（基本用不到）
  为与8086/8088兼容而设，加电或复位时
  寻址空间为1MB，20位地址：(CS)<<4+(IP)
保护模式（需要掌握）
  加电后进入，采用虚拟存储管理，多任务情况下隔离、保护
  80286以上高档微处理器最常用的工作模式
  寻址空间为232B，32位线性地址分段（段基址+段内偏移量）

## Slide 33: 历史：IA-32保护模式下的寻址方式
SR段寄存器（间接）确定操作数所在段的段基址
有效地址给出操作数在所在段的偏移地址
寻址过程涉及到“分段虚拟管理方式”，将在第6章讨论
存储器操作数
跳转目标指令地址

## Slide 34
位移量和立即数都可以是：1B/2B/4B
SIB中基址B和变址I都可是8个GRS中任一个；SS给出比例因子
操作码：opcode; W：与机器模式（16 / 32位）一起确定寄存器位数（AL / AX / EAX）; D：操作方向（确定源和目标）
寻址方式（ModRM字节）： mod、r/m、 reg/op三个字段与w字段和机器模式（16/32）一起确定操作数所在的寄存器编号或有效地址计算方式
历史：IA-32机器指令格式
存储器操作数
8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
1000 1101 00 000 100 00 000 010

## Slide 35
汇编: 操作
在内存和寄存器之间传送数据
  从内存加载数据到寄存器
  将寄存器中的数据存到内存中
在寄存器或内存数据上执行算术函数
传送控制
  无条件跳转（过程）
  条件分支
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统

## Slide 36
数据传送指令:mov
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
传送数据
  movq 源, 目的:
操作数类型
  立即数: 整型常量
    例子: $0x400, $-533
    像 C 语言的常数表示, 但前缀为 ‘$’
    用1, 2或4字节编码
  寄存器: 16个整数寄存器中的任一个
    例子: %rax, %r13
    %rsp 预留着有专门的用处
    其他的用于特定的指令
  内存: 寄存器中给出地址的8个连续字节内存
    最简单的例子: (%rax)
    其他各种地址模式
%rax
%rcx
%rdx
%rbx
%rsi
%rdi
%rsp
%rbp
%rN

## Slide 37
数据传送指令:mov
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
movq 操作数的组合形式
无法用单个指令进行从内存到内存的数据传输
movq
立即数
寄存器
内存
寄
内
寄
内
寄
源类型
目的类型
对应的C语句
movq $0x4,%rax
temp = 0x4;
movq $-147,(%rax)
*p = -147;
movq %rax,%rdx
temp2 = temp1;
movq %rax,(%rdx)
*p = temp;
movq (%rax),%rdx
temp = *p;
Src,Dest

## Slide 38
数据传送指令:mov
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
简单的内存寻址模式
常规 (R) Mem[Reg[R]]
  寄存器R指定内存地址
  C中的指针引用 movq (%rcx),%rax
位移 D(R) Mem[Reg[R]+D]
  寄存器R指定内存区域的起始位置
  恒位移D指定偏移 movq 8(%rbp),%rdx

## Slide 39
数据传送指令:mov
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
void swap
(long *xp, long *yp)
{
long t0 = *xp;
long t1 = *yp;
*xp = t1;
*yp = t0;
}
swap:
movq (%rdi), %rax
movq (%rsi), %rdx
movq %rdx, (%rdi)
movq %rax, (%rsi)
ret
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
Memory
Registers
Register Value
%rdi xp
%rsi yp
%rax t0
%rdx t1

## Slide 40
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
Registers
Memory
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

## Slide 41
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
Registers
Memory
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

## Slide 42
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

## Slide 43
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
456
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

## Slide 44
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
456
123
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

## Slide 45
最一般的形式
D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+ D]
  D: 常量“位移”1, 2，或4字节。
  Rb: 基址寄存器：16个整数寄存器中的任意一个。
  Ri: 任何寄存器，除 %rsp
  S: 规模: 1, 2, 4, or 8 (为什么？)
特殊情况
(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]
D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]
(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
完整的内存寻址模式

## Slide 46
式子：0x80(,%rdx,2)
计算：2*0xf000 + 0x80
地址：0x1e080
式子：0x8(%rdx)
计算：0xf000+0x8
地址：0xf008
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
地址计算实例
式子：(%rdx,%rcx)
计算：0xf000+0x100
地址：0xf100
式子：(%rdx,%rcx,4)
计算：0xf000+4*0x100
地址：0xf400
%rdx | 0xf000
%rcx | 0x0100

## Slide 47
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
与地址计算有关的指令
leaq Src, Dst
  Src： 地址模式表达式
  将DST设置为以表达式表示的地址
用法
  没有内存引用的地址计算
    E.g. p = &x[i];
  计算形如“ x + k*y”的算术表达式的结果
    其中k = 1, 2, 4, or 8
举例
long m12(long x)
{
return x*12;
}
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x+x*2
salq $2, %rax # return t<<2

## Slide 48
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
算术运算指令
两元操作：
  格式 计算
    addq Src,Dest Dest = Dest + Src
    subq Src,Dest Dest = Dest  Src
    imulq Src,Dest Dest = Dest * Src
    salq Src,Dest Dest = Dest << Src （shlq）
    sarq Src,Dest Dest = Dest >> Src （算术）
    shrq Src,Dest Dest = Dest >> Src （逻辑）
    xorq Src,Dest Dest = Dest ^ Src
    andq Src,Dest Dest = Dest & Src
    orq Src,Dest Dest = Dest | Src
注意src和dest的顺序!
有符号整型和无符号整型没有区别 ？(why?)

## Slide 49
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
算术运算指令
一元操作
    incq Dest Dest = Dest + 1
    decq Dest Dest = Dest  1
    negq Dest Dest =  Dest
    notq Dest Dest = ~Dest
更多指令此处不一一列出。

## Slide 50
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
移位操作
  区分算术和逻辑移位
  SAL/SHL/SAR/SHR
  移位量是立即数或者%cl
练习
int shift_left4_rightn(int x, int n)
{
x <<= 4;
x >>= n;
return x;
}
1 movq %rdi, %rax Get x
2 ？ x <<= 4
3 movl %esi, %ecx Get n
4 ？ x >>= n
x的值存在%rdi
n的值存在%rsi

## Slide 51
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
执行算术操作的函数示例
long arith
(long x, long y, long z)
{
long t1 = x+y;
long t2 = z+t1;
long t3 = x+4;
long t4 = y * 48;
long t5 = t3 + t4;
long rval = t2 * t5;
return rval;
}
arith:
leaq (%rdi,%rsi), %rax
addq %rdx, %rax
leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq $4, %rdx
leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx
imulq %rcx, %rax
ret
Register | Use(s)
%rdi | x
%rsi | y
%rdx | z
%rax | t1, t2, rval
%rdx | t4
%rcx | t5

## Slide 52
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
特殊算术操作
  x86-64指令集对128位（16字节）数的操作提供有限的支持
  两个64位数的全128位乘积/64位除法的应用
  ——指令中只给出一个操作数，另一个操作数（乘法是%rax，除法是%rdx:%rax）
  ，目的操作数也隐含（乘法是%rdx:%rax，除法商在%rax余数在%rdx）

## Slide 53
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
代码示例：两个无符号64位数字x和y生成128位的乘积：
gcc

## Slide 54
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
代码示例：两个有符号64位数字的商和余数：
gcc

## Slide 55
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
“入栈”（pushq %rax）
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
（向下增长），栈顶在底部
“栈”不等于“堆栈”（由“堆”和“栈”组成）
栈是一种数据结构，可以添加或者删除值
subq $8，%rsp
movq %rbp，（%rsp）
R[sp]←R[sp]-8、M[R[sp]]←R[rax]
栈顶
0x108
%rax | 0x123

## Slide 56
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
“入栈”（pushq %rax）
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
（向下增长），栈顶在底部
“栈”不等于“堆栈”（由“堆”和“栈”组成）
栈是一种数据结构，可以添加或者删除值
subq $8，%rsp
movq %rbp，（%rsp）
R[sp]←R[sp]-8、M[R[sp]]←R[rax]
栈顶
0x108
0x123
0x100
%rax | 0x123

## Slide 57
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
“出栈”（popq %rdx）
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
（向下增长），栈顶在底部
“栈”不等于“堆栈”（由“堆”和“栈”组成）
栈是一种数据结构，可以添加或者删除值
movq （%rsp），%rdx
addq $8，%rsp
R[rdx]←M[R[rsp]]、[rsp]←R[rsp]+8
%rdx | 
栈顶
0x108
0x123
0x100

## Slide 58
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
“出栈”（popq %rdx）
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
（向下增长），栈顶在底部
“栈”不等于“堆栈”（由“堆”和“栈”组成）
栈是一种数据结构，可以添加或者删除值
movq （%rsp），%rdx
addq $8，%rsp
R[rdx]←M[R[rsp]]、[rsp]←R[rsp]+8
%rdx | 0x123
栈顶
0x108
0x123
0x100

## Slide 59
控制
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统

## Slide 60
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
处理器状态（x86-64，部分）
当前执行程序的信息
  临时数据 ( %rax, … )
  运行时栈中的位置 ( %rsp )
  当前代码控制点的位置 ( %rip, … )
  最近tests的状态 ( CF, ZF, SF, OF )
%rip
Registers
指令指针
CF
ZF
SF
OF
条件码
%rsp
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp
当前栈顶

## Slide 61
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
条件码
单个位的条件码寄存器
  CF 进位标志（无符号数的溢出）
  SF 符号标志（结果为负时标志位为1）
  ZF 零标志
  OF 溢出标志（正溢出或负溢出）
算术运算的隐式集
  例子: addq Src,Dest ↔ t = a+b
  CF (unsigned t)<(unsigned a)
  ZF t == 0
  SF t < 0
  OF (a>0 && b>0 && t<0) || (a<0 && b<0 && t>=0)
leaq 指令不改变任何条件码

## Slide 62
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
1xxxxxxxxxxxx...
1xxxxxxxxxxxx...
+
xxxxxxxxxxxxx...
1
CF置位
SF置位
yxxxxxxxxxxxx...
yxxxxxxxxxxxx...
+
1xxxxxxxxxxxx...

## Slide 63
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
OF置位
ZF置位
yxxxxxxxxxxxx...
yxxxxxxxxxxxx...
+
zxxxxxxxxxxxx...
000000000000…00000000000
z = ~y

## Slide 64
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
会设置条件码的指令
只设置条件码而不改变任何其他寄存器

## Slide 65
cmpq b,a
  CF 无符号溢出;
  ZF a == b;
  SF (a-b) < 0 (as signed);
  OF (a>0 && b<0 && (a-b)<0) || (a<0 && b>0 && (a-b)>0);
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
cmpq
testq
testq b,a
  ZF a&b == 0
  SF a&b < 0
最常用的用法：Testq %rax,%rax

## Slide 66
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
访问条件码
SetX 指令
  基于条件码的组合将目标的低位字节设置为0或1。
  不改变剩余的7字节。
SetX | 效果 | 设置条件
sete | ZF | 相等/ 零
setne | ~ZF | 不等 / 非零
sets | SF | 负数
setns | ~SF | 非负数
setg | ~(SF^OF)&~ZF | 大于 (有符号>)
setge | ~(SF^OF) | 大于等于 (有符号>=)
setl | (SF^OF) | 小于(有符合<)
setle | (SF^OF)¦ZF | 小于等于 (有符号<=)
seta | ~CF&~ZF | 超过(无符号>)
setb | CF | 低于 (无符号<=)

## Slide 67
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
x86-64 整数寄存器
%rsp
%al
%bl
%cl
%dl
%sil
%dil
%spl
%bpl
%r8b
%r9b
%r10b
%r11b
%r12b
%r13b
%r14b
%r15b
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp
可以引用低位字节

## Slide 68
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
访问条件码
SetX 指令:
  基于条件码组合的单字节设置
可寻址字节寄存器之一
  不改变剩余字节。
  通常使用movzbl完成工作
    32位指令将高32位设置为0。
cmpq %rsi, %rdi # Compare x:y
  setg %al # Set when >
  movzbl %al, %eax # Zero rest of %rax
ret
int gt (long x, long y)
{
return x > y;
}
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rax | 返回结果值

## Slide 69
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
注意 movzbl
movzbl %al, %eax
%rax
0x000000
%al
皆为0

## Slide 70
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
  根据条件码跳转到代码的不同部分
跳转指令
一些底层的机器指令有多个名字。
条件跳转只能是直接跳转。

## Slide 71
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
条件控制分支跳转
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
cmpq %rsi, %rdi # x:y
jle .L4
movq %rdi, %rax
subq %rsi, %rax
ret
.L4: # x <= y
movq %rsi, %rax
subq %rdi, %rax
ret
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rax | 返回结果值

## Slide 72
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
Goto跳转
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
long absdiff_j
(long x, long y)
{
long result;
int ntest = x <= y;
if (ntest) goto Else;
result = x-y;
goto Done;
Else:
result = y-x;
Done:
return result;
}
C 允许跳转语句
跳转到指定的标记位置

## Slide 73
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
C 代码
val = Test ? Then_Expr : Else_Expr;
val = x>y ? x-y : y-x;
ntest = !Test;
if (ntest) goto Else;
val = Then_Expr;
goto Done;
Else:
val = Else_Expr;
Done:
. . .
GOTO
为then & else表达式创建单独的代码区域
执行适当的代码

## Slide 74
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
用条件传送来实现条件分支
条件传送指令
  指令支持：
    (Test) Dest  Src
  在1995年后的x86处理器支持
  GCC 试图使用这些指令
    但是，在保证安全的前提下
为什么？（基于条件数据传送的代码比基于条件控制转移的代码性能要好）
  分支对管道的指令流有很大的破坏性
  条件传送不需要控制转移

## Slide 75
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rax | 返回结果值
absdiff:
movq %rdi, %rax # x
subq %rsi, %rax # result = x-y
movq %rsi, %rdx
subq %rdi, %rdx # eval = y-x
cmpq %rsi, %rdi # x:y
cmovle %rdx, %rax # if <=, result = eval
ret
条件传送例子：

## Slide 76
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
昂贵的计算代价
有风险的计算
有副作用的计算
1
2
3
val = Test(x) ? Hard1(x) : Hard2(x);
val = p ? *p : 0;
val = x > 0 ? x*=7 : x+=3;
两个值都得计算。
只有在计算非常简单时才有意义。
两个值都得计算。
可能产生不良影响。
两个值都得计算。
必须无副作用。
！
不安全
！
非法
条件传送不好的示范：

## Slide 77
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
条件传送指令：
与条件跳转不同，处理器无需预测测试结果就可以执行条件传送。
处理器只是读源值（可能是从内存中)，检查条件码，然后要么更新目的寄存器，要么保持不变。
当传送条件满足时，指令把源值S复制到目的R。

## Slide 78
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
循环
Do-While
long pcount_do
(unsigned long x) {
long result = 0;
do {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
} while (x);
return result;
}
long pcount_goto
(unsigned long x) {
long result = 0;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
return result;
}
goto代码展示如何把循环变成低级的测试和条件跳转组合。
使用条件分支要么继续循环，要么退出循环。

## Slide 79
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
循环编译:
long pcount_goto
(unsigned long x) {
long result = 0;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
return result;
}
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rax | result
movl $0, %eax # result = 0
.L2: # loop:
movq %rdi, %rdx
andl $1, %edx # t = x & 0x1
addq %rdx, %rax # result += t
shrq %rdi # x >>= 1
jne .L2 # if (x) goto loop
rep; ret

## Slide 80
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
一般的“Do-While”翻译方法：
C 代码
do
Body
while (Test);
Goto 版本
loop:
Body
if (Test)
goto loop
{
Statement1;
Statement2;
…
Statementn;
}
Body:

## Slide 81
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
一般的“While”翻译方法：
“Jump-to-middle”
与 -Og 一起使用
While 版本
while (Test)
Body
Goto 版本
goto test;
loop:
Body
test:
if (Test)
goto loop;
done:

## Slide 82
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
循环
While
与do-while的函数版本比较
初始跳转在测试时启动循环
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
long pcount_goto_jtm
(unsigned long x) {
long result = 0;
goto test;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
test:
if(x) goto loop;
return result;
}
第一种翻译方法：跳转到中间

## Slide 83
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
While 版本
while (Test)
Body
Do-While 版本
if (!Test)
goto done;
do
Body
while(Test);
done:
Goto 版本
if (!Test)
goto done;
loop:
Body
if (Test)
goto loop;
done:

## Slide 84
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
循环
While
与do-while的函数版本比较
初始条件不成立就跳过循环
long pcount_while
(unsigned long x) {
long result = 0;
while (x) {
result += x & 0x1;
x >>= 1;
}
return result;
}
long pcount_goto_dw
(unsigned long x) {
long result = 0;
if (!x) goto done;
loop:
result += x & 0x1;
x >>= 1;
if(x) goto loop;
done:
return result;
}
第二种翻译方法：guarded-do

## Slide 85
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
循环
for (初始化; 判断; 更新 )
代码主体
#define WSIZE 8*sizeof(int)
long pcount_for
(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
i = 0
i < WSIZE
i++
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
初始化
判断
更新
代码主体
for

## Slide 86
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
for (初始化; 判断; 更新 )
代码主体
For 版本
Init;
while (判断 ) {
代码主体
更新;
}
While 版本

## Slide 87
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
#define WSIZE 8*sizeof(int)
long pcount_for
(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
For-While转换

## Slide 88
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
#define WSIZE 8*sizeof(int)
long pcount_for
(unsigned long x)
{
size_t i;
long result = 0;
for (i = 0; i < WSIZE; i++)
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
return result;
}
Do-While转换
long pcount_for_goto_dw
(unsigned long x) {
size_t i;
long result = 0;
i = 0;
if (!(i < WSIZE))
goto done;
loop:
{
unsigned bit =
(x >> i) & 0x1;
result += bit;
}
i++;
if (i < WSIZE)
goto loop;
done:
return result;
}
初始化
!判断
代码主体
更新
判断
初始判断可以优化

## Slide 89
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
switch语句
long switch_eg
(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
case 1:
w = y*z;
break;
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
case 5:
case 6:
w -= z;
break;
default:
w = 2;
}
return w;
}
switch语句可以根究一个整数索引值进行多重分支。
提高了C代码的可读性，使用跳转表这种数据结构使得实现更加高校。
使用跳转表的优点是执行开关语句的时间与开关情况的数量无关。
左图是一个C语言switch语句的示例。

## Slide 90
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
Code Block
0
Targ0:
Code Block
1
Targ1:
Code Block
2
Targ2:
Code Block
n–1
Targn-1:
•
•
•
Targ0
Targ1
Targ2
Targn-1
•
•
•
jtab:
goto *JTab[x];
switch(x) {
case val_0:
Block 0
case val_1:
Block 1
• • •
case val_n-1:
Block n–1
}
Switch 形式
翻译 (C扩展)
跳转表
跳转目标块
跳转表结构

## Slide 91
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
long switch_eg(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
. . .
}
return w;
}
switch_eg:
movq %rdx, %rcx
cmpq $6, %rdi # x:6
ja .L8
jmp *.L4(,%rdi,8)
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rdx | z
%rax | 返回值
默认值是什么范围？
注意w在此处没有初始化寄存器。

## Slide 92
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
long switch_eg(long x, long y, long z)
{
long w = 1;
switch(x) {
. . .
}
return w;
}
间接
跳转
Setup:
switch_eg:
movq %rdx, %rcx
cmpq $6, %rdi # x:6
ja .L8 # Use default
jmp *.L4(,%rdi,8) # goto *JTab[x]
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6
跳转表

## Slide 93
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
表结构
  每个目标需要8字节。
  基址在 .L4
跳转
  直接: jmp .L8
  跳转目标用标签.L8
  间接: jmp *.L4(,%rdi,8)
  跳转表的开始: .L4
  必须按8的比例缩放（地址是8字节）
  从有效地址中获取目标 .L4 + x*8
    Only for 0 ≤ x ≤ 6
跳转表
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6
汇编结果说明

## Slide 94
.section .rodata
.align 8
.L4:
.quad .L8 # x = 0
.quad .L3 # x = 1
.quad .L5 # x = 2
.quad .L9 # x = 3
.quad .L8 # x = 4
.quad .L7 # x = 5
.quad .L7 # x = 6
跳转表
switch(x) {
case 1: // .L3
w = y*z;
break;
case 2: // .L5
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3: // .L9
w += z;
break;
case 5:
case 6: // .L7
w -= z;
break;
default: // .L8
w = 2;
}
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
.L3:
movq %rsi, %rax # y
imulq %rdx, %rax # y*z
ret

## Slide 95
long w = 1;
. . .
switch(x) {
. . .
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
. . .
}
case 3:
w = 1;
case 2:
w = y/z;
goto merge;
merge:
w += z;
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
case落空

## Slide 96
Code Blocks (x == 2, x == 3)
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
long w = 1;
. . .
switch(x) {
. . .
case 2:
w = y/z;
/* Fall Through */
case 3:
w += z;
break;
. . .
}
.L5: # Case 2
movq %rsi, %rax
cqto
idivq %rcx # y/z
jmp .L6 # goto merge
.L9: # Case 3
movl $1, %eax # w = 1
.L6: # merge:
addq %rcx, %rax # w += z
ret
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rdx | z
%rax | 返回值

## Slide 97
Code Blocks (x == 5, x == 6, default)
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
寄存器 | 用于
%rdi | x
%rsi | y
%rdx | z
%rax | 返回值
switch(x) {
. . .
case 5: // .L7
case 6: // .L7
w -= z;
break;
default: // .L8
w = 2;
}
.L7: # Case 5,6
movl $1, %eax # w = 1
subq %rdx, %rax # w -= z
ret
.L8: # Default:
movl $2, %eax # 2
ret

## Slide 98
PART TWO 第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
Carnegie Mellon
总结
C 控制
  if-then-else
  do-while
  while, for
  switch
汇编程序控制
  条件跳转
  条件传送
  间接跳转 (通过跳转表)
  编译器生成代码序列来实现更复杂的控制。
标准技术
  Loops 转换成 do-while 或者 jump-to-middle 形式
  大型开关语句使用跳转表
  稀疏的switch语句可以使用决策树 (if-elseif-elseif-else)

## Slide 99
PART THREE
第三讲： C语言程序的机器级表示

## Slide 100
PART THREE C语言程序的机器级表示
过程调用机制
传递控制
  进入过程Q，PC设置为Q的起始地址
  返回时，PC设置为P中调用Q后面那条指令地址
传递数据
  P向Q提供一个或多个数据
  Q必须能够向P返回一个值
内存管理
  Q为局部变量分配空间
  返回前释放存储空间
所有用机器指令实现的机制
x86-64执行一个程序使用这些机制
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}

## Slide 101
PART THREE C语言程序的机器级表示
过程调用机制
传递控制
  进入过程Q，PC设置为Q的起始地址
  返回时，PC设置为P中调用Q后面那条指令地址
传递数据
  P向Q提供一个或多个数据
  Q必须能够向P返回一个值
内存管理
  Q为局部变量分配空间
  返回前释放存储空间
所有用机器指令实现的机制
x86-64执行一个程序使用这些机制
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}

## Slide 102
PART THREE C语言程序的机器级表示
过程调用机制
传递控制
  进入过程Q，PC设置为Q的起始地址
  返回时，PC设置为P中调用Q后面那条指令地址
传递数据
  P向Q提供一个或多个数据
  Q必须能够向P返回一个值
内存管理
  Q为局部变量分配空间
  返回前释放存储空间
所有用机器指令实现的机制
x86-64执行一个程序使用这些机制
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}

## Slide 103
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}
PART THREE C语言程序的机器级表示
过程调用机制
传递控制
  进入过程Q，PC设置为Q的起始地址
  返回时，PC设置为P中调用Q后面那条指令地址
传递数据
  P向Q提供一个或多个数据
  Q必须能够向P返回一个值
内存管理
  Q为局部变量分配空间
  返回前释放存储空间
所有用机器指令实现的机制
x86-64执行一个程序使用这些机制
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}

## Slide 104
PART THREE C语言程序的机器级表示
运行时栈
C语言过程调用机制的一个关键特性在于使用了栈数据结构提供的后进先出的内存管理原则。
在过程P调用过程Q的例子中当Q在执行时，P以及所有在向上追溯到P的调用链中的过程，都是暂时挂起的。
程序用栈来管理它的过程所需要的存储空间，栈和程序寄存器存放着传递控制和数据、分配内存所需要的信息。

## Slide 105
PART THREE C语言程序的机器级表示
long mult2(long a, long b)
{
long s = a * b;
return s;
}
void multstore(long x, long y, long *dest)
{
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax # a
400553: imul %rsi,%rax # a * b
400557: retq # Return
0000000000400540 <multstore>:
400540: push %rbx # Save %rbx
400541: mov %rdx,%rbx # Save dest
400544: callq 400550 <mult2> # mult2(x,y)
400549: mov %rax,(%rbx) # Save at dest
40054c: pop %rbx # Restore %rbx
40054d: retq # Return
代码例子

## Slide 106
PART THREE C语言程序的机器级表示
使用栈支持过程调用和返回
过程调用: call label
  栈上的返回地址
  跳转到 label
返回地址:
  结束调用后的下一条指令的地址
  反汇编的例子
过程返回: ret
  栈中弹出地址
  跳转到该地址
过程控制流

## Slide 107
PART THREE C语言程序的机器级表示
call和ret函数的说明

## Slide 108
PART THREE C语言程序的机器级表示
过程控制流例子 #1
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400544
0x120
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
%rip

## Slide 109
过程控制流例子 #2
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400550
0x118
0x400549
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
0x118
%rip
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 110
PART THREE C语言程序的机器级表示
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400557
0x118
0x400549
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
0x118
%rip
过程控制流例子 #3

## Slide 111
过程控制流例子 #4
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400549
0x120
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
%rip
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 112
PART THREE C语言程序的机器级表示
寄存器
6个实参
返回值
栈
只有当需要时才分配栈空间
%rdi
%rsi
%rdx
%rcx
%r8
%r9
%rax
Arg 7
• • •
Arg 8
Arg n
• • •
过程数据流

## Slide 113
long mult2
(long a, long b)
{
long s = a * b;
return s;
}
void multstore
(long x, long y, long *dest) {
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
0000000000400550 <mult2>:
# a in %rdi, b in %rsi
400550: mov %rdi,%rax # a
400553: imul %rsi,%rax # a * b
# s in %rax
400557: retq # Return
0000000000400540 <multstore>:
# x in %rdi, y in %rsi, dest in %rdx
• • •
400541: mov %rdx,%rbx # Save dest
400544: callq 400550 <mult2> # mult2(x,y)
# t in %rax
400549: mov %rax,(%rbx) # Save at dest
• • •
PART THREE C语言程序的机器级表示
数据流例子

## Slide 114
支持递归的语言
  例如，C，Pascal，java
  代码必须是“可重入”的
    单过程调用的多个实例
  需要某个地方存储每个实例化的状态
    参数
    局部变量
    返回指针
栈
  何时调用何时返回
  被调用者是否返回之前未调用处
在帧中分配的栈
  单一过程实例化的状态
基于堆栈的语言
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 115
PART THREE C语言程序的机器级表示
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI
amI
调用链
amI
过程 amI() 是递归的
过程调用例子：

## Slide 116
PART THREE C语言程序的机器级表示
内容
  返回信息
  本地存储（如果需要）
  临时空间（如果需要）
管理
  进入过程时分配空间
    “设置”代码
    call 指令压栈
  返回时释放空间
    “完成” 代码
    ret 指令弹出栈
Carnegie Mellon
帧指针: %rbp
栈指针: %rsp
栈顶
Previous Frame
Frame for proc
(可选) x
栈帧：

## Slide 117
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈

## Slide 118
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who

## Slide 119
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI

## Slide 120
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI

## Slide 121
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI
amI

## Slide 122
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI
amI

## Slide 123
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI

## Slide 124
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who

## Slide 125
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who
amI(…)
{
•
•
amI();
•
•
}
yoo
who
amI

## Slide 126
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈
who(…)
{
• • •
amI();
• • •
amI();
• • •
}
yoo
who

## Slide 127
PART THREE C语言程序的机器级表示
Example
yoo
who
amI
amI
amI
amI
yoo(…)
{
•
•
who();
•
•
}
Carnegie Mellon
yoo
%rbp
%rsp
栈

## Slide 128
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64/Linux 栈帧
返回 Addr
保存的寄存器
+
局部变量
参数构造
(Optional)
旧%rbp
参数
调用函数的帧
帧指针 %rbp
栈指针
%rsp
(可选的)
当前栈帧（“顶部”到“底部”）
  “参数构造”：要调用的函数的参数
  局部变量 如果不能保存于寄存器中
  被保存的寄存器内容
  旧帧指针（可选）
调用栈帧
  返回地址
    由调用指令压入
  此次调用的参数

## Slide 129: 例子: incr
Carnegie Mellon
long incr(long *p, long val) {
long x = *p;
long y = x + val;
*p = y;
return x;
}
incr:
movq (%rdi), %rax
addq %rax, %rsi
movq %rsi, (%rdi)
ret
寄存器 | 用于
%rdi | p
%rsi | val, y
%rax | x,返回值
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 130: 例子: 调用incr #1
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
%rsp
初始化栈结构
. . .
Rtn address
15213
Unused
%rsp
栈结构结果
. . .
Rtn address
%rsp+8
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 131
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
15213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rdi | &v1
%rsi | 3000
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #2

## Slide 132
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
15213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rdi | &v1
%rsi | 3000
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #2
movl $3000, %esi
Remember, movl -> %exx 高阶32位为0.
为什么使用 movl 代替 movq?

## Slide 133
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
15213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rdi | &v1
%rsi | 3000
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #2

## Slide 134
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
18213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rdi | &v1
%rsi | 3000
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #3

## Slide 135
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
18213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rax | 返回结果值
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #4

## Slide 136
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
18213
Unused
%rsp
栈结构
. . .
Rtn address
%rsp+8
寄存器 | 用于
%rax | 返回结果值
%rsp
更新栈结构
. . .
Rtn address
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #5a

## Slide 137
Carnegie Mellon
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
寄存器 | 用于
%rax | 返回值
%rsp
更新栈结构
. . .
Rtn address
%rsp
最终的栈结构
. . .
PART THREE C语言程序的机器级表示
例子: 调用incr #5b

## Slide 138: 寄存器保存习惯
Carnegie Mellon
当过程 yoo 调用 who:
  yoo 是调用者
  who 是被调用者
寄存器可以用来作为临时存储吗?
  寄存器%rdx 的内容被who覆盖
  这种调用显得比较麻烦 ➙ 可以做点什么改变呢？
    需要做一些协调
yoo:
• • •
movq $15213, %rdx
call who
addq %rdx, %rax
• • •
ret
who:
• • •
subq $18213, %rdx
• • •
ret
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 139: 寄存器保存习惯
Carnegie Mellon
当过程 yoo 调用 who:
  yoo 是调用者
  who 是被调用者
寄存器可以用来作为临时存储吗?
规定
  “调用者保存”
    调用者在调用之前在帧中保存临时值。
  “被调用者保存”
    被调用者在使用前保存临时值在帧中。
    在返回调用者前保存值。
PART THREE C语言程序的机器级表示

## Slide 140
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64 Linux 寄存器用法 #1
%rax
  返回值
  用于调用者存储
  可以被过程修改
%rdi, ..., %r9
  参数
  用于调用者保存
  可以被过程修改
%r10, %r11
  用于调用者保存
  可以被过程修改
%rax
%rdx
%rcx
返回值
%r8
%r9
%r10
%r11
%rdi
%rsi
参数
调用者保存
临时变量

## Slide 141
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64 Linux 寄存器用法 #2
%rbx, %r12, %r13, %r14
  用于被调用者存储
  被调用者必须保存和恢复
%rbp
  用于被调用者存储
  被调用者必须保存和恢复
  可能被作为帧指针使用
%rsp
  用于被调用者存储
  从过程调用退出后恢复到原来的值
%rbx
%rsp
被调用者保存
临时变量
特殊的
%rbp
%r12
%r13
%r14

## Slide 142
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#1
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
%rsp
初始化栈结构
. . .
Rtn address
X 在寄存器 %rdi中.
需要寄存器 %rdi 来调用 incr.
x应该存放在哪,让我们在调用完 incr 后还能使用它?

## Slide 143
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#2
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
%rsp
初始化栈结构
. . .
Rtn address
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
%rsp
栈结构结果
. . .
Rtn address
Saved %rbx

## Slide 144
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#3
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
%rsp
初始化栈结构
. . .
Rtn address
栈结构结果
. . .
Rtn address
Saved %rbx
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
Saved %rbx
%rsp
%rsp+8

## Slide 145
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#4
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
栈结构
. . .
Rtn address
Saved %rbx
%rsp
%rsp+8
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
X 存放于 %rbx.

## Slide 146
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#5
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
栈结构
. . .
Rtn address
Saved %rbx
15213
未使用
%rsp
%rsp+8
X 存放于 %rbx.
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret

## Slide 147
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#6
栈结构
. . .
Rtn address
Saved %rbx
18213
未使用
%rsp
%rsp+8
X 存放于 %rbx.
返回结果值在%rax中.
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret

## Slide 148
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#7
栈结构
. . .
Rtn address
Saved %rbx
18213
未使用
%rsp
返回结果值在%rax中.
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret

## Slide 149
PART THREE C语言程序的机器级表示
被调用者存储例子#8
栈结构
. . .
Rtn address
Saved %rbx
18213
未使用
%rsp
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
18213
未使用
%rsp
. . .
Rtn address
Saved %rbx

## Slide 150
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
寄存器 | 用于 | 类型
%rdi | x | 参数
%rax | 返回值 | 返回值

## Slide 151
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数
寄存器 | 用于 | 类型
%rdi | x | 参数
%rax | 返回值 | 返回值
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret

## Slide 152
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
寄存器 | 用于 | 类型
%rdi | x | 参数
%rsp
. . .
Rtn address
Saved %rbx

## Slide 153
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
寄存器 | 用于 | 类型
%rdi | x >> 1 | Rec. 参数
%rbx | x & 1 | 被调用者保存

## Slide 154
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数调用
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rbx | x & 1 | 被调用者保存
%rax | 递归调用 返回值 | 

## Slide 155
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数结果
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
寄存器 | 用于 | 类型
%rbx | x & 1 | 被调用者保存
%rax | 返回值 | 

## Slide 156
PART THREE C语言程序的机器级表示
递归函数完成
寄存器 | 用于 | 类型
%rax | 返回值 | 返回值
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
%rsp
. . .

## Slide 157
PART THREE C语言程序的机器级表示
关于递归
不考虑特殊情况的处理
  栈帧意味着每个函数调用都有私有空间。
    保存的寄存器和局部变量
    保存返回的指针
  寄存器保存约定防止一个函数调用破坏另一个数据
    除非C代码明确地这样做（如缓冲区溢出）
  栈规则遵循调用/返回模式
    如果p调用q，则q在p之前返回。
    后进先出
适用于相互递归
  P 调用 Q; Q 调用 P

## Slide 158
PART THREE C语言程序的机器级表示
总结
重要的一点
  栈是过程调用/返回的正确数据结构。
    如果p调用q，则q在p之前返回。
常规调用规定来处理递归（相互递归调用）
  可以将值存储在本地堆栈帧和被调用者保存寄存器中
  将函数参数放在堆栈的顶部
  返回结果在 %rax
指针是值的地址
  在栈中或全局
返回 Addr
保存寄存器
+
局部变量
参数构造
旧 %rbp
参数
7+
调用者帧
%rbp
(可选的)
%rsp

## Slide 159
PART THREE C语言程序的机器级表示
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rsp
%rbp
x86-64 整数寄存器: 用法
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
被调用者保存
被调用者保存
被调用者保存
被调用者保存
被调用者保存
调用者保存
被调用者保存
栈指针
调用者保存
返回值
参数 #4
参数 #1
参数 #3
参数 #2
参数 #6
参数 #5

## Slide 160
PART THREE C语言程序的机器级表示
通过寄存器传递给函数的参数
  如果超过6个整数参数，则在栈上传递剩余部分
  这些寄存器也可以作为调用者保存
通过栈指针引用栈帧
  更新 %ebp/%rbp
其他寄存器
  6 被调用者保存
  2 调用者保存
  1 返回值 (也可作为调用者保存)
  1 特殊（栈指针）
x86-64 寄存器

## Slide 161
PART THREE C语言程序的机器级表示
void swap_l(long *xp, long *yp)
{
long t0 = *xp;
long t1 = *yp;
*xp = t1;
*yp = t0;
}
swap:
movq (%rdi), %rdx
movq (%rsi), %rax
movq %rax, (%rdi)
movq %rdx, (%rsi)
ret
rtn Ptr
%rsp
没有栈帧
寄存器中传递的操作数
  第一(xp) 在%rdi, 第二 (yp)在 %rsi
  64-bit 指针
不需要栈操作 (除了 ret)
避免栈
  可以在寄存器中保存所有局部信息
x86-64 Long Swap

## Slide 162
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64 Long Swap
/* Swap, using local array */
void swap_a(long *xp, long *yp) {
volatile long loc[2];
loc[0] = *xp;
loc[1] = *yp;
*xp = loc[1];
*yp = loc[0];
}
swap_a:
movq (%rdi), %rax
movq %rax, -24(%rsp)
movq (%rsi), %rax
movq %rax, -16(%rsp)
movq -16(%rsp), %rax
movq %rax, (%rdi)
movq -24(%rsp), %rax
movq %rax, (%rsi)
ret
避免栈指针更改
  可以在栈指针之外的小窗口中保存所有信息
rtn Ptr
unused
%rsp
−8
loc[1]
loc[0]
−16
−24

## Slide 163
PART THREE C语言程序的机器级表示
/* Swap a[i] & a[i+1] */
void swap_ele(long a[], int i)
{
swap(&a[i], &a[i+1]);
}
调用swap时没有交换持有的值。
不需要被调用者保存寄存器。
rep 作为 no-op（非运算）指令插入。
swap_ele:
movslq %esi,%rsi # 符号扩展 i
leaq 8(%rdi,%rsi,8), %rax # &a[i+1]
leaq (%rdi,%rsi,8), %rdi # &a[i] (1st arg) movq %rax, %rsi # (2nd arg)
call swap
rep # No-op
ret
x86-64 没有运用到栈帧的例子

## Slide 164
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64 栈帧例子
long sum = 0;
/* Swap a[i] & a[i+1] */
void swap_ele_su
(long a[], int i)
{
swap(&a[i], &a[i+1]);
sum += (a[i]*a[i+1]);
}
swap_ele_su:
movq %rbx, -16(%rsp)
movq %rbp, -8(%rsp)
subq $16, %rsp
movslq %esi,%rax
leaq 8(%rdi,%rax,8), %rbx
leaq (%rdi,%rax,8), %rbp
movq %rbx, %rsi
movq %rbp, %rdi
call swap
movq (%rbx), %rax
imulq (%rbp), %rax
addq %rax, sum(%rip)
movq (%rsp), %rbx
movq 8(%rsp), %rbp
addq $16, %rsp
ret
保留&a[i] 和 &a[i+1]的值在被调用者保存的寄存器中。
必须设置栈帧以保存这些寄存器。

## Slide 165
PART THREE C语言程序的机器级表示
理解x86-64 栈帧
swap_ele_su:
movq %rbx, -16(%rsp) # 保存 %rbx
movq %rbp, -8(%rsp) # 保存 %rbp
subq $16, %rsp # 分配栈帧
movslq %esi,%rax # 扩展 i
leaq 8(%rdi,%rax,8), %rbx # &a[i+1] (被调用者保存)
leaq (%rdi,%rax,8), %rbp # &a[i] (被调用者保存)
movq %rbx, %rsi # 2nd 参数
movq %rbp, %rdi # 1st 参数
call swap
movq (%rbx), %rax # Get a[i+1]
imulq (%rbp), %rax # 乘 a[i]
addq %rax, sum(%rip) # 加到 sum
movq (%rsp), %rbx # 恢复 %rbx
movq 8(%rsp), %rbp # 恢复 %rbp
addq $16, %rsp # 释放帧
ret

## Slide 166
PART THREE C语言程序的机器级表示
理解x86-64 栈帧
movq %rbx, -16(%rsp) # 保存 %rbx
movq %rbp, -8(%rsp) # 保存 %rbp
subq $16, %rsp # 分配栈帧
  
movq (%rsp), %rbx # 恢复 %rbx
movq 8(%rsp), %rbp # 恢复 %rbp
addq $16, %rsp # 释放帧
rtn addr
%rbp
%rsp
−8
%rbx
−16
rtn addr
%rbp
%rsp
+8
%rbx

## Slide 167
PART THREE C语言程序的机器级表示
栈帧“有趣”的特点
一起分配整个栈帧
  所有堆栈访问都可以相对于 %rsp
  通过栈指针递减实现
  可以延迟分配
简单实现释放
  增量栈指针
  不需要基/帧指针

## Slide 168
PART THREE C语言程序的机器级表示
x86-64过程总结
寄存器的大量使用
  参数传递
  更多的临时变量（更多的寄存器）
栈的最小使用
  有时没有
  分配/释放整个块
许多棘手的问题
  要使用哪种栈帧？
  各种分配技巧

## Slide 169
PART FOUR
第四讲：复杂数据类型的分配和访问

## Slide 170
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
基本数据类型
整型
  一般的（整数）寄存器存储和操作
  Signed 还是 unsigned 取决于所使用的指令
    Intel ASM Bytes C
    byte b 1 [unsigned] char
    word w 2 [unsigned] short
    double word l 4 [unsigned] int
    quad word q 8 [unsigned] long int (x86-64)
浮点型
  在浮点寄存器中存储和操作
    Intel ASM Bytes C
    Single s 4 float
    Double l 8 double
    Extended t 10/12/16 long double

## Slide 171
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数组分配
基本原理
  T A[L];
  数据为类型T，长度为l的数组
  标识符A可以用作数组元素0的指针：类型T *
char string[12];
x
x + 12
int val[5];
x
x + 4
x + 8
x + 12
x + 16
x + 20
double a[3];
x + 24
x
x + 8
x + 16
char *p[3];
x
x + 8
x + 16
x + 24
x
x + 4
x + 8
x + 12
IA32
x86-64

## Slide 172
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数组访问
基本原则
  T A[L];
  数据为类型T，长度为l的数组
  占用 L * sizeof(T)个字节的连续内存空间（虚存）
int val[5];
1
5
2
1
3
x
x + 4
x + 8
x + 12
x + 16
x + 20
引用 类型 值
  val[4] int 3
  val int * x
  val+1 int * x + 4
  &val[2] int * x + 8
  val[5] int ??
  *(val+1) int 5
  val + i int * x + 4 i

## Slide 173
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
ASM数组访问的例子
表达式 | 类型 | 值 | 汇编代码
E | int * | XE | movl %edx,%eax
E[0] | int | M[ XE ] | movl (%edx),%eax
E[i] | int | M[ XE+4 i ] | movl (%edx,%ecx,4),%eax
&E[2] | int * | XE + 8 | leal 8(%edx),%eax
E+i-1 | int * | XE + 4 i – 4 | leal -4(%edx,%ecx,4),%eax
*(E+i-3) | int | M[ XE+ 4 i – 12 ] | movl -12(%edx,%ecx,4),%eax
&E[i]-E | int | i | movl %ecx,%eax
XE 地址
M [ ] 地址中存的值
A[i] => *(A+i)

## Slide 174
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
填写例子

## Slide 175
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
填写例子

## Slide 176
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数组例子
#define ZLEN 5
typedef int zip_dig[ZLEN];
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = { 9, 4, 7, 2, 0 };
zip_dig cmu;
1
5
2
1
3
16
20
24
28
32
36
zip_dig mit;
0
2
1
3
9
36
40
44
48
52
56
zip_dig ucb;
9
4
7
2
0
56
60
64
68
72
76
表述 “zip_dig cmu” 等同于 “int cmu[5]”
示例数组在连续的20字节块中分配

## Slide 177
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数组访问的例子
zip_dig cmu;
1
5
2
1
3
16
20
24
28
32
36
int get_digit
(zip_dig z, int dig)
{
return z[dig];
}
IA32
# %edx = z
# %eax = dig
movl (%edx,%eax,4),%eax # z[dig]
寄存器%edx 包含数组的起始地址
寄存器 %eax 包含数组索引
所需的数字在 4*%eax + %edx
使用内存 (%edx,%eax,4)

## Slide 178
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
嵌套的数组
#define PCOUNT 4
zip_dig pgh[PCOUNT] =
{{1, 5, 2, 0, 6},
{1, 5, 2, 1, 3 },
{1, 5, 2, 1, 7 },
{1, 5, 2, 2, 1 }};
    以数组为元素再构成数组
“zip_dig pgh[4]” 等同于 “int pgh[4][5]”
  变量 pgh: 4个元素的数组， 连续分配
  每个元素是5个int型数据的一维数组，连续分配
“行优先” 保证所有元素的排序
zip_dig
pgh[4];
76
96
116
136
156
1
5
2
0
6
1
5
2
1
3
1
5
2
1
7
1
5
2
2
1

## Slide 179
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
多维数组(嵌套的)
声明
  T A[R][C];
  数据类型为 T的二维数组
  R 行, C 列
  类型T元素需要k字节
数组大小
  R * C * K 字节
规则
  “行优先”
A[0][0]
A[0][C-1]
A[R-1][0]
• • •
• • •
A[R-1][C-1]
•
•
•
•
•
•
int A[R][C];
• • •
A
[0]
[0]
A
[0]
[C-1]
• • •
A
[1]
[0]
A
[1]
[C-1]
• • •
A
[R-1]
[0]
A
[R-1]
[C-1]
• • •
4*R*C 字节

## Slide 180
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
嵌套数组行访问
行向量
  A[i]是 C 个元素的数组
  类型T的每个元素都需要k字节
  开始地址 A + i * (C * K)
• • •
• • •
A
[i]
[0]
A
[i]
[C-1]
A[i]
• • •
A
[R-1]
[0]
A
[R-1]
[C-1]
A[R-1]
• • •
A
• • •
A
[0]
[0]
A
[0]
[C-1]
A[0]
A+i*C*4
A+(R-1)*C*4
int A[R][C];

## Slide 181
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
嵌套数组行访问代码
int *get_pgh_zip(int index)
{
return pgh[index];
}
#define PCOUNT 4
zip_dig pgh[PCOUNT] =
{{1, 5, 2, 0, 6},
{1, 5, 2, 1, 3 },
{1, 5, 2, 1, 7 },
{1, 5, 2, 2, 1 }};
# %eax = index
leal (%eax,%eax,4),%eax # 5 * index
leal pgh(,%eax,4),%eax # pgh + (20 * index)
行向量
  pgh[index] 是含5个int型数据的数组
  起始地址 pgh+20*index
IA32 代码
  计算并且返回地址
  计算 pgh + 4*(index+4*index)

## Slide 182
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
嵌套数组行访问
数组元素
  A[i][j] 是T类型的元素, 它需要 K 字节
  地址 A + i * (C * K) + j * K = A + (i * C + j)* K
182
• • •
• • • • • •
A
[i]
[j]
A[i]
• • •
A
[R-1]
[0]
A
[R-1]
[C-1]
A[R-1]
• • •
A
• • •
A
[0]
[0]
A
[0]
[C-1]
A[0]
A+i*C*4
A+(R-1)*C*4
int A[R][C];
A+i*C*4+j*4

## Slide 183
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
嵌套数组元素访问代码
int get_pgh_digit
(int index, int dig)
{
return pgh[index][dig];
}
movl 8(%ebp), %eax # index
leal (%eax,%eax,4), %eax # 5*index
addl 12(%ebp), %eax # 5*index+dig
movl pgh(,%eax,4), %eax # offset 4*(5*index+dig)
数组元素
  pgh[index][dig] 是 int型
  地址: pgh + 20*index + 4*dig
    = pgh + 4*(5*index + dig)
IA32 代码
  计算地址 pgh + 4*((index+4*index)+dig)

## Slide 184
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
多级数组示例
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = { 9, 4, 7, 2, 0 };
#define UCOUNT 3
int *univ[UCOUNT] = {mit, cmu, ucb};
表示3个元素数组
每个元素都是指针
  4 字节
每个指针指向一个int数组
36
160
16
56
164
168
univ
cmu
mit
ucb
1
5
2
1
3
16
20
24
28
32
36
0
2
1
3
9
36
40
44
48
52
56
9
4
7
2
0
56
60
64
68
72
76

## Slide 185
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
多级数组中的元素访问
int get_univ_digit
(int index, int dig)
{
return univ[index][dig];
}
movl 8(%ebp), %eax # index
movl univ(,%eax,4), %edx # p = univ[index]
movl 12(%ebp), %eax # dig
movl (%edx,%eax,4), %eax # p[dig]
计算 (IA32)
  元素访问 Mem[Mem[univ+4*index]+4*dig]
  两次内存读取
    首先获取指向行数组的指针
    然后在数组中访问元素

## Slide 186
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数组元素的访问
int get_pgh_digit
(int index, int dig)
{
return pgh[index][dig];
}
int get_univ_digit
(int index, int dig)
{
return univ[index][dig];
}
嵌套数组
多级数组
Mem[pgh+20*index+4*dig]
Mem[Mem[univ+4*index]+4*dig]

## Slide 187
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
16×16矩阵访问
数组元素
  地址 A + i * (C * K) + j * K
  C = 16, K = 4
/* Get element a[i][j] */
int fix_ele(fix_matrix a, int i, int j) {
return a[i][j];
}
movl 12(%ebp), %edx # i
sall $6, %edx # i*64
movl 16(%ebp), %eax # j
sall $2, %eax # j*4
addl 8(%ebp), %eax # a + j*4
movl (%eax,%edx), %eax # *(a + j*4 + i*64)

## Slide 188
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
n×n矩阵访问
数组元素
  地址 A + i * (C * K) + j * K
  C = n, K = 4
/* Get element a[i][j] */
int var_ele(int n, int a[n][n], int i, int j) {
return a[i][j];
}
movl 8(%ebp), %eax # n
sall $2, %eax # n*4
movl %eax, %edx # n*4
imull 16(%ebp), %edx # i*n*4
movl 20(%ebp), %eax # j
sall $2, %eax # j*4
addl 12(%ebp), %eax # a + j*4
movl (%eax,%edx), %eax # *(a + j*4 + i*n*4)

## Slide 189
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
结构
struct rec {
int a[3];
int i;
struct rec *n;
};
内存布局
i
a
n
0
12
16
20
C概念
  连续分配的内存区域
  在结构中按名称引用成员
  成员可能有不同的类型

## Slide 190
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
结构的访问
struct rec {
int a[3];
int i;
struct rec *n;
};
i
a
n
0
12
16
20
r+12
r
访问结构成员
  指针表示结构的第一个字节
  访问带偏移的元素
void
set_i(struct rec *r,
int val)
{
r->i = val;
}
IA32 汇编
# %edx = val
# %eax = r
movl %edx, 12(%eax) # Mem[r+12] = val

## Slide 191
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
生成指向结构成员的指针
struct rec {
int a[3];
int i;
struct rec *n;
};
r+idx*4
r
i
a
n
0
12
16
20
生成指向数组元素的指针
  编译时确定每个结构成员的偏移量
  参数
    Mem[%ebp+8]: r
    Mem[%ebp+12]: idx
int *get_ap
(struct rec *r, int idx)
{
return &r->a[idx];
}
movl 12(%ebp), %eax # Get idx
sall $2, %eax # idx*4
addl 8(%ebp), %eax # r+idx*4

## Slide 192
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
生成指向结构成员的指针
C 代码
struct rec {
int a[3];
int i;
struct rec *n;
};
void set_val
(struct rec *r, int val)
{
while (r) {
int i = r->i;
r->a[i] = val;
r = r->next;
}
}
i
a
n
0
12
16
20
元素 i
寄存器 | 值
%edx | r
%ecx | val
.L17: # loop:
movl 12(%edx), %eax # r->i
movl %ecx, (%edx,%eax,4) # r->a[i] = val
movl 16(%edx), %edx # r = r->n
testl %edx, %edx # Test r
jne .L17 # If != 0 goto loop

## Slide 193
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
结构&对齐
未对齐的数据
对齐数据
  原始数据类型占k字节
  地址必须是k的倍数
c
i[0]
i[1]
v
p
p+1
p+5
p+9
p+17
struct S1 {
char c;
int i[2];
double v;
} *p;
c
i[0]
i[1]
v
3 bytes
4 bytes
p+0
p+4
p+8
p+16
p+24
4的倍数
8的倍数
8的倍数
8的倍数

## Slide 194
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
对齐原则
数据对齐
  数据类型为k字节
  地址必须是k的倍数
  建议在 x86-64系统
数据对齐的动机
  由4字节或8字节（对齐的）块访问的内存（系统相关）
    无法装载或存储跨越四字边界的数据
    当数据超过2页时，虚拟内存更难处理
编译器
  在结构中插入间隙，以确保字段对齐正确
  数据对齐可能会浪费存储空间，但通常会提升性能；
  在汇编语言中使用.align关键字——例如“.align 4”；

## Slide 195
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
数据对齐（x86-64）
1 字节: char, …
  没有地址限制
2 字节: short, …
  最低的1位地址必须是 02
4 字节: int, float, …
  最低的2位地址必须是 002
8 字节: double, long, char *, …
  最低的3位地址必须是 0002

## Slide 196
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
结构数组
struct S2 {
double v;
int i[2];
char c;
} a[10];
 | v |  |  |  |  |  |  | i[0] |  |  |  | i[1] |  |  |  | c | 7 bytes |  |  |  |  |  |  | 
a+24 |  |  |  |  |  |  | a+32 |  |  |  |  |  |  |  | a+40 |  |  |  |  |  |  |  | a+48 | 
 | a[0] |  |  |  |  | a[1] |  |  |  |  | a[2] |  |  |  |  | • • • |  |  |  |  |  | 
a+0 |  |  |  |  | a+24 |  |  |  |  | a+48 |  |  |  |  | a+72 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 197
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
访问数组元素
计算数组偏移 12*idx
  sizeof(S3), 包括 对齐间隔
元素j在结构内的偏移量为8
汇编程序给出偏移量a+8
  链接时解决
struct S3 {
short i;
float v;
short j;
} a[10];
short get_j(int idx)
{
return a[idx].j;
}
# %rdi = idx
leaq (%rdi,%rdi,2),%rax # 3*idx
movzwl a+8(,%rax,4),%eax
 | a[0] |  |  |  |  | • • • |  |  |  | a[idx] |  |  |  | • • |  |  | • |  |  | 
a+0 |  |  |  |  | a+12 |  |  |  | a+12*idx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | i | 2 bytes |  | v |  |  | j | 2 bytes |  |  | 
 |  |  |  | a+12*idx |  |  |  |  |  | a+12*idx+8 |  |  |  |  | 

## Slide 198
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
节省空间
先把大数据类型放进去
效果 (K=4)
struct S4 {
char c;
int i;
char d;
} *p;
struct S5 {
int i;
char c;
char d;
} *p;
c
i
3 bytes
d
3 bytes
c
i
d
2 bytes

## Slide 199
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
联合分配
按最大元素分配
一次只能使用一个字段
union U1 {
char c;
int i[2];
double v;
} *up;
struct S1 {
char c;
int i[2];
double v;
} *sp;
 | c | 3 bytes |  |  | i[0] |  |  |  | i[1] |  |  |  | 4 bytes |  |  | v |  |  |  |  |  | 
sp+0 |  |  |  | sp+4 |  |  |  | sp+8 |  |  |  |  |  |  | sp+16 |  |  |  |  |  | sp+24 | 
 | c |  |  |  |  |  |  |  | 
 | i[0] |  |  |  | i[1] |  |  |  | 
 | v |  |  |  |  |  |  |  | 
up+0 |  |  | up+4 |  |  |  |  | up+8 | 

## Slide 200
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
使用联合访问位模式
typedef union {
float f;
unsigned u;
} bit_float_t;
float bit2float(unsigned u) {
bit_float_t arg;
arg.u = u;
return arg.f;
}
unsigned float2bit(float f) {
bit_float_t arg;
arg.f = f;
return arg.u;
}
等同于(float) u ?
等同于 (unsigned) f ?
 | u |  |  |  | 
 | f |  |  |  | 
0 |  |  |  | 4 | 

## Slide 201
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
字节顺序
Idea
  存储在内存中的Short/long/quad作为2/4 / 8个连续字节
  哪个字节最重要？
  在不同机器之间交换二进制数据时会导致问题
大端模式
  数据的高字节保存在内存的低地址中
  Sparc, Internet
小端模式
  指数据的高字节保存在内存的高地址中
  Intel x86, ARM Android 和 IOS
双端模式
  可以任意配置
  ARM

## Slide 202
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
字节顺序的例子
union {
unsigned char c[8];
unsigned short s[4];
unsigned int i[2];
unsigned long l[1];
} dw;
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7]
s[0] |  | s[1] |  | s[2] |  | s[3] | 
i[0] |  |  |  | i[1] |  |  | 
l[0] |  |  |  |  |  |  | 
32-bit
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7]
s[0] |  | s[1] |  | s[2] |  | s[3] | 
i[0] |  |  |  | i[1] |  |  | 
l[0] |  |  |  |  |  |  | 
64-bit
在short/int/long 中，字节是如何存储的?
内存地址增大

## Slide 203
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
IA32的字节顺序
小端模式
Characters 0-7 == [0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7]
Shorts 0-3 == [0xf1f0,0xf3f2,0xf5f4,0xf7f6]
Ints 0-1 == [0xf3f2f1f0,0xf7f6f5f4]
Long 0 == [0xf3f2f1f0]
Output:
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7]
s[0] |  | s[1] |  | s[2] |  | s[3] | 
i[0] |  |  |  | i[1] |  |  | 
l[0] |  |  |  |  |  |  | 
LSB
MSB
LSB
MSB
Print

## Slide 204
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
Sun的字节顺序
大端模式
Characters 0-7 == [0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7]
Shorts 0-3 == [0xf0f1,0xf2f3,0xf4f5,0xf6f7]
Ints 0-1 == [0xf0f1f2f3,0xf4f5f6f7]
Long 0 == [0xf0f1f2f3]
Output on Sun:
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7]
s[0] |  | s[1] |  | s[2] |  | s[3] | 
i[0] |  |  |  | i[1] |  |  | 
l[0] |  |  |  |  |  |  | 
MSB
LSB
MSB
LSB
Print

## Slide 205
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
x86-64的字节顺序
小端模式
Characters 0-7 == [0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7]
Shorts 0-3 == [0xf1f0,0xf3f2,0xf5f4,0xf7f6]
Ints 0-1 == [0xf3f2f1f0,0xf7f6f5f4]
Long 0 == [0xf7f6f5f4f3f2f1f0]
Output on x86-64:
f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7]
s[0] |  | s[1] |  | s[2] |  | s[3] | 
i[0] |  |  |  | i[1] |  |  | 
l[0] |  |  |  |  |  |  | 
LSB
MSB
Print

## Slide 206
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
c复合类型概述
数组
  连续分配内存
  满足每个元素的对齐要求
  指向第一个元素的指针
  没有边界检查
结构
  按顺序分配字节
  按照数据类型满足字节整除（满足对齐要求）
联合
  一个联合总的大小等于它最大字段的大小
  可以用来访问不同数据类型的位模式

## Slide 207
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#1
Cmp: 编译 (Y/N)
Bad: 可能的错误指针引用 (Y/N)
Size: 通过sizeof返回的值
Decl | An |  |  | *An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3] |  |  |  |  |  | 
int *A2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 208
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#1
Cmp: 编译 (Y/N)
Bad: 可能的错误指针引用 (Y/N)
Size: 通过sizeof返回的值
Decl | An |  |  | *An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3] | Y | N | 12 | Y | N | 4
int *A2 | Y | N | 8 | Y | Y | 4
A1
A2
分配的整数
未分配的指针
分配的指针
未分配的整数

## Slide 209
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#2
Cmp: 编译 (Y/N)
Bad: 可能的错误指针引用 (Y/N)
Size: 通过sizeof返回的值
Decl | An |  |  | *An |  |  | **An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int *A2[3] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int (*A3)[3] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int (*A4[3]) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 210
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#2
Decl | An |  |  | *An |  |  | **An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3] | Y | N | 12 | Y | N | 4 | N | - | -
int *A2[3] | Y | N | 24 | Y | N | 8 | Y | Y | 4
int (*A3)[3] | Y | N | 8 | Y | Y | 12 | Y | Y | 4
int (*A4[3]) | Y | N | 24 | Y | N | 8 | Y | Y | 4
A1
A2/A4
A3
分配的整数
未分配的指针
分配的指针
未分配的整数

## Slide 211
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#3
Decl | An |  |  | *An |  |  | **An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3][5] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int *A2[3][5] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int (*A3)[3][5] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int *(A4[3][5]) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int (*A5[3])[5] |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Decl | ***An |  | 
 | Cmp | Bad | Size
int A1[3][5] |  |  | 
int *A2[3][5] |  |  | 
int (*A3)[3][5] |  |  | 
int *(A4[3][5]) |  |  | 
int (*A5[3])[5] |  |  | 

## Slide 212
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
描述
int A1[3][5]
int *A2[3][5]
int (*A3)[3][5]
int *(A4[3][5])
int (*A5[3])[5]
A2/A4
A5
分配的整数
未分配的指针
分配的指针
未分配的整数
分配的指针指向未分配的整数
A1
A3

## Slide 213
PART FOUR 复杂数据类型的分配和访问
理解指针和数组#3
Decl | An |  |  | *An |  |  | **An |  | 
 | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size | Cmp | Bad | Size
int A1[3][5] | Y | N | 60 | Y | N | 20 | Y | N | 4
int *A2[3][5] | Y | N | 120 | Y | N | 40 | Y | N | 8
int (*A3)[3][5] | Y | N | 8 | Y | Y | 60 | Y | Y | 20
int *(A4[3][5]) | Y | N | 120 | Y | N | 40 | Y | N | 8
int (*A5[3])[5] | Y | N | 24 | Y | N | 8 | Y | Y | 20
Decl | ***An |  | 
 | Cmp | Bad | Size
int A1[3][5] | N | - | -
int *A2[3][5] | Y | Y | 4
int (*A3)[3][5] | Y | Y | 4
int *(A4[3][5]) | Y | Y | 4
int (*A5[3])[5] | Y | Y | 4

## Slide 214
PART FIVE
第五讲：越界访问和缓冲区溢出

## Slide 215
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
x86-64 Linux的内存布局
栈
  运行时栈（8MB的限制）
  例如，局部变量
堆
  根据需要动态分配
  调用 malloc(), calloc(), new()
数据
  静态分配的数据
  例如，全局变量，静态变量，字符串常量
文本/共享库
  可执行的机器指令
  Read-only
十六进制地址
00007FFFFFFFFFFF
栈
文本
数据
堆
400000
8MB
共享库

## Slide 216
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
内存分配的例子
char big_array[1L<<24]; /* 16 MB */
char huge_array[1L<<31]; /* 2 GB */
int global = 0;
int useless() { return 0; }
int main ()
{
void *p1, *p2, *p3, *p4;
int local = 0;
p1 = malloc(1L << 28); /* 256 MB */
p2 = malloc(1L << 8); /* 256 B */
p3 = malloc(1L << 32); /* 4 GB */
p4 = malloc(1L << 8); /* 256 B */
/* Some print statements ... */
}
栈
文本
数据
堆
共享库

## Slide 217
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
内存分配的例子
栈
文本
数据
堆
共享库
local 0x00007ffe4d3be87c
p1 0x00007f7262a1e010
p3 0x00007f7162a1d010
p4 0x000000008359d120
p2 0x000000008359d010
big_array 0x0000000080601060
huge_array 0x0000000000601060
main() 0x000000000040060c
useless() 0x0000000000400590
地址范围 ~247
Text
Data
Heap
Heap
Stack

## Slide 218
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
内存引用错误示范
typedef struct {
int a[2];
double d;
} struct_t;
double fun(int i) {
volatile struct_t s;
s.d = 3.14;
s.a[i] = 1073741824; /* Possibly out of bounds */
return s.d;
}
fun(0) -> 3.14
fun(1) -> 3.14
fun(2) -> 3.1399998664856
fun(3) -> 2.00000061035156
fun(4) -> 3.14
fun(6) -> Segmentation fault
为什么当 i>1 就有问题？
因为数组访问越界！

## Slide 219
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
内存引用错误示范
typedef struct {
int a[2];
double d;
} struct_t;
fun(0) -> 3.14
fun(1) -> 3.14
fun(2) -> 3.1399998664856
fun(3) -> 2.00000061035156
fun(4) -> 3.14
位置访问 fun(i)
解释：
Critical State | 6
? | 5
? | 4
d7 ... d4 | 3
d3 ... d0 | 2
a[1] | 1
a[0] | 0
struct_t

## Slide 220
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出
上述例子出现的情况一般称为“缓冲区溢出”
  超过所分配给的数组的内存大小时
为什么说这个问题很严重?
  技术原因导致的安全漏洞
    总体原因是社会工程/用户的粗心
最常见的形式
  字符串输入时未检查长度
  特别是栈上的有界字符数组
    有时称为栈粉碎

## Slide 221
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
字符串库代码
Unix 函数 gets()的功能实现
  无法指定要读取的字符数量的限制
与其他库函数类似的问题
  strcpy, strcat:复制任意长度的字符串
  scanf, fscanf, sscanf： %s
/* Get string from stdin */
char *gets(char *dest) { int c = getchar();
char *p = dest;
while (c != EOF && c != '\n') {
*p++ = c;
c = getchar();
}
*p = '\0';
return dest;
}

## Slide 222
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
“脆弱的”缓冲区代码
void call_echo() {
echo();
}
/* Echo Line */ void echo() { char buf[4]; /* Way too small! */ gets(buf); puts(buf); }
unix>./bufdemo-nsp
Type a string:012345678901234567890123
012345678901234567890123
unix>./bufdemo-nsp
Type a string:0123456789012345678901234
Segmentation Fault

## Slide 223
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出反汇编程序
00000000004006cf <echo>:
4006cf: 48 83 ec 18 sub $0x18,%rsp
4006d3: 48 89 e7 mov %rsp,%rdi
4006d6: e8 a5 ff ff ff callq 400680 <gets>
4006db: 48 89 e7 mov %rsp,%rdi
4006de: e8 3d fe ff ff callq 400520 <puts@plt>
4006e3: 48 83 c4 18 add $0x18,%rsp
4006e7: c3 retq
4006e8: 48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp
4006ec: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
4006f1: e8 d9 ff ff ff callq 4006cf <echo>
4006f6: 48 83 c4 08 add $0x8,%rsp
4006fa: c3 retq
call_echo:
echo:

## Slide 224
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈
echo:
subq $24, %rsp
movq %rsp, %rdi
call gets
. . .
/* Echo Line */ void echo() { char buf[4]; /* Way too small! */ gets(buf); puts(buf); }
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
[3]
[2]
[1]
[0]
buf
在调用gets前
20 bytes unused

## Slide 225
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈例子
echo:
subq $24, %rsp
movq %rsp, %rdi
call gets
. . .
void echo() { char buf[4];
gets(buf); . . . }
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
[3]
[2]
[1]
[0]
buf
在调用gets前
20 bytes unused
. . .
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add $0x8,%rsp
. . .
call_echo:
00
40
06
f6
00
00
00
00

## Slide 226
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈例子#1
echo:
subq $24, %rsp
movq %rsp, %rdi
call gets
. . .
void echo() { char buf[4];
gets(buf); . . . }
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
33
32
31
30
buf
调用gets后
20 bytes unused
. . .
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add $0x8,%rsp
. . .
call_echo:
00
40
06
f6
00
00
00
00
unix>./bufdemo-nsp
Type a string:01234567890123456789012
01234567890123456789012
37
36
35
34
31
30
39
38
35
34
33
32
39
38
37
36
00
32
31
30
溢出缓冲区，但没有破坏状态
“01234567890123456789012\0”

## Slide 227
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈例子#2
调用gets后
echo:
subq $24, %rsp
movq %rsp, %rdi
call gets
. . .
void echo() { char buf[4];
gets(buf); . . . }
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
33
32
31
30
buf
20 bytes unused
. . .
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add $0x8,%rsp
. . .
call_echo:
00
00
00
00
unix>./bufdemo-nsp
Type a string:0123456789012345678901234
Segmentation Fault
37
36
35
34
31
30
39
38
35
34
33
32
39
38
37
36
33
32
31
30
溢出缓冲区和损坏的返回指针
00
40
00
34
“0123456789012345678901234\0”

## Slide 228
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈例子#3
调用gets后
echo:
subq $24, %rsp
movq %rsp, %rdi
call gets
. . .
void echo() { char buf[4];
gets(buf); . . . }
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
33
32
31
30
buf
20 bytes unused
. . .
4006f1: callq 4006cf <echo>
4006f6: add $0x8,%rsp
. . .
call_echo:
00
00
00
00
unix>./bufdemo-nsp
Type a string:012345678901234567890123
012345678901234567890123
37
36
35
34
31
30
39
38
35
34
33
32
39
38
37
36
33
32
31
30
溢出的缓冲区，损坏的返回指针，但程序似乎仍在工作！
00
40
06
00
“012345678901234567890123\0”

## Slide 229
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
缓冲区溢出栈例子#3
调用gets后
Return Address
(8 bytes)
%rsp
Stack Frame
for call_echo
33
32
31
30
buf
20 bytes unused
. . .
400600: mov %rsp,%rbp
400603: mov %rax,%rdx
400606: shr $0x3f,%rdx
40060a: add %rdx,%rax
40060d: sar %rax
400610: jne 400614
400612: pop %rbp
400613: retq
register_tm_clones:
00
00
00
00
37
36
35
34
31
30
39
38
35
34
33
32
39
38
37
36
33
32
31
30
“返回”无关代码
没有修改临界状态
最终执行retq回到主函数–call_echo没有局部变量
00
40
06
00
Return Address
(8 bytes)
00
00
00
00
00
48
83
80
void call_echo() {
echo();
}

## Slide 230
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
注入了攻击的代码
输入字符串包含可执行代码的字节表示
用缓冲区B的地址重写返回地址A
当q执行RET时，将跳转到 攻击代码
int Q() {
char buf[64];
gets(buf);
...
return ...;
}
void P(){
Q();
...
}
返回地址
A
调用 gets()后的栈
A B
P 栈帧
Q 栈帧
B
攻击
代码
数据写入
by gets()
pad
A
B

## Slide 231
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
攻击代码是如何执行的？
栈
文本
数据
堆
共享库
int Q() {
char buf[64];
gets(buf); // A->B
...
return ...;
}
void P(){
Q();
...
}
A B
攻击
代码
pad
A
B
…
rip
rip
rip
rip
rsp
rsp
ret
ret
rip
rsp

## Slide 232
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
带有攻击的字符串
栈帧
调用echo
buf = 00007FFFFFFAB80
“\xB8\0\0\0\0\C3678901234567890123\x80\xAB\xFF\xFF\xFF\x07\0\0”
Return Address
(8 bytes)
00
00
00
00
00
48
83
80
%rsp
B8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
C3 retq
Injected Code
int echo() {
char buf[4];
gets(buf);
...
return ...;
}
攻击字符串
Return Address
(8 bytes)
00
00
00
B8
20 bytes unused
00
00
07
FF
37
36
C3
00
31
30
39
38
35
34
33
32
39
38
37
36
33
32
31
30
FF
FF
AB
80
攻击: int echo() 总是返回 0
00
40
06
f6
00
00
00
00
在攻击字符串中不能有‘\n’ 或者 EOF

## Slide 233
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
如何处理缓冲区溢出攻击
避免溢出漏洞
采用系统级保护
编译器使用“栈金丝雀“
接下来会一一讲述

## Slide 234
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
在代码中避免溢出漏洞
/* Echo Line */ void echo() { char buf[4]; /* Way too small! */ fgets(buf, 4, stdin); puts(buf); }
例如，使用限制字符串长度的库例程
  fgets 代替 gets
  strncpy 代替 strcpy
  不要用 scanf %s 转换规格
    使用fgets读取字符串
    或者使用% ns，其中n是一个合适的整数。

## Slide 235
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
采用系统级保护
随机叠加偏移
  在程序开始时，在栈上分配任意数量的空间。
  移位整个程序的堆栈地址。
  使得黑客很难预测插入代码的起始位置。
    每次程序执行时，栈的重新定位
main
应用
代码
随机分配
栈基址
B?
B?
攻击
代码
pad

## Slide 236
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
采用系统级保护
不可执行的代码段
  在传统的x86，可以标记存储区为“只读”或“可写的”
    可以执行任何可读的操作
  x86-64添加显式“执行”权限
  标记为不可执行的栈
调用 gets()之后的栈
B
P 栈帧
Q 栈帧
B
exploit
code
pad
通过gets()
数据写入
执行此代码的任何尝试都将失败。

## Slide 237
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
栈金丝雀
思想
  在栈帧中任何局部缓冲区与栈状态间存储一个特殊的金丝雀值（哨兵值）
  从函数返回前，程序检查这个金丝雀值是否改变了
GCC 实施
  -fstack-protector
unix>./bufdemo-sp
Type a string:0123456
0123456
unix>./bufdemo-sp
Type a string:01234567
*** stack smashing detected ***

## Slide 238
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
栈保护区反汇编
40072f: sub $0x18,%rsp
400733: mov %fs:0x28,%rax
40073c: mov %rax,0x8(%rsp)
400741: xor %eax,%eax
400743: mov %rsp,%rdi
400746: callq 4006e0 <gets>
40074b: mov %rsp,%rdi
40074e: callq 400570 <puts@plt>
400753: mov 0x8(%rsp),%rax
400758: xor %fs:0x28,%rax
400761: je 400768 <echo+0x39>
400763: callq 400580 <__stack_chk_fail@plt>
400768: add $0x18,%rsp
40076c: retq
echo:

## Slide 239
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
设置金丝雀
echo:
. . .
movq %fs:40, %rax # Get canary
movq %rax, 8(%rsp) # Place on stack
xorl %eax, %eax # Erase canary
. . .
/* Echo Line */ void echo() { char buf[4]; /* Way too small! */ gets(buf); puts(buf); }
返回地址
(8 bytes)
%rsp
call_echo
栈帧
[3]
[2]
[1]
[0]
buf
调用gets之前
20 bytes unused
C金丝雀
(8 bytes)
输入: 0123456

## Slide 240
PART FIVE 越界访问和缓冲区溢出
面向返回的编程攻击
挑战（对于黑客来说）
  栈随机化使缓冲区位置难以预测。
  标记栈为不可执行使得二进制代码很难插入。
替代策略
  使用现有的代码
    例如stdlib库代码
  将片段串在一起以获得总体期望的结果。
  不克服栈金丝雀
从小工具构建程序
  指令序列以ret结尾
    单字节编码 0xc3
  从运行到运行固定的代码位置
  代码是可执行的

## Slide 241
PART THREE
第六讲：浮点代码

## Slide 242
PART SIX 浮点代码
SSE3
XMM 寄存器
  16 个, 每个 16 字节
  16 单字节整数
  8 16位整数
  4 32位整数
  4 单精度浮点数
  2 双精度浮点数
  1 单精度浮点数
  1 双精度浮点数

## Slide 243
PART SIX 浮点代码
Scalar & SIMD操作
  Scalar 操作: 单精度
  SIMD 操作: 单精度
  Scalar 操作: 双精度
+
%xmm0
%xmm1
addss %xmm0,%xmm1
+
+
+
+
%xmm0
%xmm1
addps %xmm0,%xmm1
+
%xmm0
%xmm1
addsd %xmm0,%xmm1

## Slide 244
PART SIX 浮点代码
媒体寄存器
用于存放浮点数据，每个YMM寄存器保存332个字节。低16字节可以作为XMM寄存器来访问。

## Slide 245
PART SIX 浮点代码
FP基础
参数在 %xmm0, %xmm1, ...传递
返回结果在 %xmm0
所有的 XMM 寄存器都是由调用者保存
float fadd(float x, float y)
{
return x + y;
}
double dadd(double x, double y)
{
return x + y;
}
# x in %xmm0, y in %xmm1
addss %xmm1, %xmm0
ret
# x in %xmm0, y in %xmm1
addsd %xmm1, %xmm0
ret

## Slide 246
PART SIX 浮点代码
FP内存引用
整数（和指针）参数在常规寄存器中传递
FP值在XMM寄存器传递
XMM寄存器和内存之间，XMM寄存器之间的mov指令是不同的
double dincr(double *p, double v)
{
double x = *p;
*p = x + v;
return x;
}
# p in %rdi, v in %xmm0
movapd %xmm0, %xmm1 # Copy v
movsd (%rdi), %xmm0 # x = *p
addsd %xmm0, %xmm1 # t = x + v
movsd %xmm1, (%rdi) # *p = t
ret

## Slide 247
PART SIX 浮点代码
浮点传送指令
汇编
vmovaps例子：

## Slide 248
PART SIX 浮点代码
浮点传送指令
双操作数浮点转换指令
三操作数浮点转换指令

## Slide 249
PART SIX 浮点代码
浮点运算操作
该表格描述了一组执行算术运算的标量AVX2浮点指令。这些指令有一个或两个源操作数和一个目的操作数。

## Slide 250
PART SIX 浮点代码
浮点运算操作
3个浮点参数。
汇编

## Slide 251
PART SIX 浮点代码
浮点运算操作
4个浮点参数。
汇编

## Slide 252
PART SIX 浮点代码
FP代码的其他方面
大量的指令
  不同的操作，不同的格式，…
浮点数的比较
  指令 ucomiss 和 ucomisd
  设置 条件码CF, ZF, 和 PF
使用常数值
  用指令xorpd %xmm0, %xmm0设置XMM0 寄存器为0
  其他从内存加载

## Slide 253
PART SIX 浮点代码
定义和使用浮点常数
汇编
AVX浮点操作不能以立即数作为操作数。
编译器必须为所有的参量值分配和初始化存储空间。
代码把这些值从内存读入。

## Slide 254
PART SIX 浮点代码
在浮点代码中使用位级操作
对封装数据的位级操作

## Slide 255
PART SIX 浮点代码
浮点比较操作
浮点比较指令设置3个条件码。设置条件如右图所示：
当任一操作数为NaN时，就会出现无序的情况。可通过奇偶标志位发现这种情况。
浮点比较得到一个无序的结果，jp跳转。
进位和零标志位的值都和对应的无符号比较一样：当两个操作数相等时，设置ZF；当S2<S1是，设置CF。
ja和jb根据标志位的各种组合进行条件跳转。

## Slide 256
PART SIX 浮点代码
浮点比较操作
汇编

## Slide 257
THANK YOU FOR WATCHING