## Slide 1
计算机与软件学院
Chapter 6.存储器层次结构
《计算机系统（二）》

## Slide 2: 存储器层次结构
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存

## Slide 3: 存储器 层次结构举例
寄存器
L1高速缓存
(SRAM)
主存
(DRAM)
本地二级存储
(本地磁盘)
更大,
更慢,
更廉价
(每字节)
的存储器
远程二级存储
(分布式文件系统、Web服务器)
本地磁盘保存着从远程网络服务器磁盘上取出的文件
L2 高速缓存
(SRAM)
L1 高速缓存保存着从 L2 高速缓存取出的缓存行.
CPU 寄存器保存着从高速缓存存储器取出的字
L2 高速缓存保存着从L3高速缓存取出的缓存行
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
更小,
更快,
更贵
(每字节)
的存储器
L3 高速缓存
(SRAM)
L3 高速缓存保存着从主存高速缓存取出的缓存行
L6:
主存保存着从本地磁盘取出的磁盘块

## Slide 4: 随机访问存储器 (RAM)
关键特征
  RAM 封装在芯片上.
  基本存储单位成为一个单元 (每个单元存储1 比特).
RAM 的两种类型:
  SRAM (静态RAM—— Static RAM)
  DRAM (动态RAM—— Dynamic RAM)
    需要不断刷新

## Slide 5: SRAM vs DRAM 总结
芯片类型 | 晶体管数 | 相对访问时间 | 持续的 | 敏感的 | 相对花费 | 应用
SRAM | 4 或 6个 | 1X | 是 | 否 | 100X | 高速缓存存储器
DRAM | 1个 | 10X | 否 | 是 | 1X | 主存，帧缓冲区

## Slide 6: 增强版 DRAMs
自1966年DRAM发明以来，其基本单元从未改变。
  Intel公司于1970将其推向市场。
DRAM集成了更好的逻辑接口和更快的I/O传输接口 :
  同步DRAM (SDRAM)
    采用常见的时钟信号代替异步控制信号
    允许复用行地址
  双倍数据速率同步DRAM (DDR SDRAM)
    每个周期每个引脚使用两个时钟沿传送两比特的控制信号
    通过使用提高有效带宽的预取缓冲区的大小来划分DDR SDRAM类型:
      DDR (2 bits), DDR2 (4 bits), DDR3 (8 bits)
    截止到2010, 多数服务器和桌面系统均支持该标准
    Intel Core i7 仅支持DDR3 SDRAM
Notes: 1地址复用技术只适用于DRAM，不适用于SRAM 2地址复用技术的目的是为了减少地址线的数量，便于增加DRAM的集成度

## Slide 7: 非易失性存储器
DRAM 和SRAM为易失性存储器
  断电数据丢失
非易失性存储器断电后，仍然保存数据
  只读存储器(ROM): 生产时写入程序，只能写一次
  Programmable ROM (PROM): 可以重新一次编程
  Eraseable PROM (EPROM): 可用紫外线或X光整块擦除
  Electrically eraseable PROM (EEPROM): 可用电子整块擦除
  Flash memory: EEPROMs. 以块为单位进行擦除
    10,0000次擦除后即磨损坏
非易失性存储器的应用
  存储固件程序的ROM(BIOS, 磁盘控制器, 网卡, 图形加速器, 安全子系统,…)
  固态硬盘 (闪存盘, 智能手机, mp3 播放器, 平板电脑, 笔记本电脑,…)
  磁盘高速缓冲存储器

## Slide 8: 典型的连接CPU和主存的总线结构
一条总线是由多条并排的电线组成的一束线，其传输地址、数据和控制信号
多个设备共享多条总线
主存
I/O
桥接口
总线接口
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
系统总线
存储器总线

## Slide 9: 内存读事务(1)
CPU 将地址A放到内存总线上
ALU
寄存器文件
总线接口
A
0
A
x
主存
I/O 桥
%rax
加载操作: movq
A, %rax

## Slide 10: 内存读事务(2)
主存从总线读出A，取出字x，然后将x放到 总线上
ALU
x
0
A
x
%rax
加载操作: movq
A, %rax
寄存器文件
总线接口
主存
I/O 桥

## Slide 11: 内存读事务(3)
CPU 从总线读出字x，并将它复制到寄存器 %rax 中
ALU
x
0
A
%rax
x
加载操作: movq
A, %rax
寄存器文件
总线接口
主存
I/O 桥

## Slide 12: 内存写事务 (1)
CPU 将地址A放到内存总线。主存读出这个地址，并等待数据字
y
ALU
A
0
A
%rax
Store operation: movq %rax, A
寄存器文件
总线接口
主存
I/O 桥

## Slide 13: 内存写事务(2)
CPU 将数据字y放到总线上
y
y
ALU
0
A
%rax
Store operation: movq
%rax, A
寄存器文件
总线接口
主存
I/O 桥

## Slide 14: 内存写事务(3)
主存从总线读数据字y，并将它存储在地址A
y
ALU
y
0
A
%rax
Store operation: movq %rax, A
寄存器文件
总线接口
主存
I/O 桥

## Slide 15: 磁盘驱动器里有什么?
旋转轴
传动臂
驱动器
盘片
电子器件
(包括处理器
和内存!)
SCSI
接口
图片由Seagate Technology提供

## Slide 16: 磁表面存储器：硬盘
2007年诺贝尔物理学奖获得者：阿尔贝・费尔（法）和彼得・格林贝格尔（德）
1988年发现“巨磁电阻”效应 ：是指磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在巨大变化的现象。

## Slide 17: 磁盘结构
磁盘由双面的盘片组成
每张盘面上密集地排布着环形磁道
每条磁道上有多个扇区，每个扇区由间隙隔开
旋转轴
盘面
磁道
磁道k
扇区
间隙

## Slide 18: 磁盘结构 (多个盘片)
对齐的磁道形成一个柱面
盘面0
盘面1
盘面2
盘面3
盘面4
盘面5
柱面 k
旋转轴
盘片0
盘片1
盘片2

## Slide 19: 磁盘容量
容量: 可存储的最多比特数.
  销售商以10进制度量存储大小，即1 GB = 109 Bytes.
容量由以下参数度量:
  记录密度(位/英寸):磁道一英寸的段可放入的位数
  磁道密度 (道/英寸):从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数
  面密度 (位/平方英寸): 记录密度与磁道密度的乘积

## Slide 20: 记录区
现代磁盘将轨道划分为不相称的子集，称为记录区
  区域中的每个轨道具有相同数量的扇区，由最内层轨道的圆周决定；
  每个区域具有不同数量的扇区/轨道，外部区域具有比内部区域更多的扇区/轨道；
  因此，在计算容量时，我们使用扇区/轨道的平均数目。
主轴
…
区域
扇区

## Slide 21: 计算磁盘容量
磁盘容量 = (字节数/扇区) x (平均扇区数/磁道) x
(磁道数/盘面) x (盘面数/盘片) x
(盘片/磁盘)
Example:
  512 字节/扇区
  300 扇区/磁道 (平均值)
  20,000 磁道/盘面
  2 盘面/盘片
  5 盘片/磁盘
容量 = 512 x 300 x 20000 x 2 x 5
= 30,720,000,000
= 30.72 GB

## Slide 22: 磁盘操作 (单盘片视图)
磁盘表面以固定旋转速率旋转
通过在半径方向上移动，传动臂可以将读写头定位在任何磁道上
读写磁头连到传动臂的
末端，在磁盘表面上一层
薄薄的气垫上飞翔
spindle
spindle
spindle
spindle
转动轴

## Slide 23: 磁盘操作（多盘片视图）
传动臂
多个读写磁头从一个柱面移动到另一个柱面
旋转轴

## Slide 24: 磁盘结构——单盘片俯视图
磁道分成若干扇区
盘面由多条磁道组成
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 25: 磁盘访问
磁头在磁道上
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 26: 磁盘访问
逆时针旋转
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 27: 磁盘访问——读操作
读取蓝色扇区
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 28: 磁盘访问——读操作
读完蓝色扇区后
读完蓝色扇区后
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 29: 磁盘访问——读操作
读完蓝色扇区后
请求读取红色扇区
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 30: 磁盘访问——读操作
蓝色读完后
寻找红色扇区
寻找红色所在磁道
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 31: 磁盘访问——旋转延迟
读完蓝色扇区后
寻找红色扇区
旋转延迟
旋转到红色扇区处
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 32: 磁盘访问——读操作
蓝色扇区读完后
寻找红色扇区
旋转延迟
读完红色扇区后
完成红色扇区读操作
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 33: 磁盘访问——服务时间的组成
读完蓝色扇区后
寻找红色扇区
旋转延迟
读完红色扇区后
数据传输
寻道
旋转延迟
数据传输
（读/写时间）
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 34: 磁盘访问时间
访问某个扇区的平均时间为 :
  访问时间 = 寻道时间 + 旋转时间 + 数据传输时间
寻道时间
  磁头由一个柱面移动到另一个柱面的时间
  通常寻道时间为： 3—9 ms
旋转时间
  经过磁盘旋转，目标扇区到达磁头下的时间
  最大旋转延迟 = 1/RPMs x 60 sec/1 min
  平均旋转延迟 = 0.5 x 最大旋转延迟
  通常旋转时间 = 7200 RPMs
数据传输时间
  传输每个扇区所需时间
  数据传输时间 = 1/RPM x 1/(平均扇区数/磁道) x 60 秒/1 分钟.

## Slide 35: 磁盘访问时间示例
给定条件:
  旋转速度 = 7,200 RPM
  平均寻道时间 = 9 ms.
  平均扇区数/磁道 = 400.
计算结果:
  平均旋转时间 = 1/2 x (60 secs/7200 RPM) x 1000 ms/sec ≈ 4 ms.
  数据传输时间 = 60/7200 RPM x 1/400 secs/track x 1000 ms/sec ≈ 0.02 ms
  服务总时间 = 9 ms + 4 ms + 0.02 ms = 13.02 ms
重点:
  访问时间主要由寻道时间和旋转时间组成.
  访问扇区的第一个bit比较消耗时间，剩余bit较快.
  SRAM 访问时间为 4 ns/双字, DRAM 为 60 ns/双字
    磁盘比SRAM慢4,0000倍,
    磁盘比 DRAM慢2500倍.

## Slide 36: 逻辑磁盘块
现代磁盘将复杂的物理结构转换成简单的抽象视图:
  一组连续扇区被封装成一个b-sized大小的逻辑盘块
逻辑块与物理块之间的映射
  由磁盘控制器（硬件和固件组成）来维护
  将读写请求地址转换成三元组：(盘面,磁道,扇区) .
允许控制器从每个区域中保留一部分空闲柱面
  区分“格式化容量”和“最大容量

## Slide 37: I/O 总线
主存
I/O
桥接器
总线接口
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
系统总线
存储器总线
磁盘控制器
图形适配器
USB
控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
针对诸如网络适配器
这样的其他设备的
扩展插槽

## Slide 38: 读取一个磁盘扇区 (1)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
磁盘控制器
图形适配器
USB控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
总线接口
CPU通过将命令、逻辑块号和目的存储器地址写到与磁盘相关联的存储器映射地址，发起一个磁盘读请求操作

## Slide 39: 读取一个磁盘扇区 (2)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
磁盘控制器
图形适配器
USB控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
总线接口
磁盘控制器读取扇区，并执行到主存的DMA传送

## Slide 40: 读取一个磁盘扇区 (3)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU chip
磁盘控制器
图形适配器
USB
控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O总线
总线接口
当DMA传送完成时，磁盘控制器用中断方式通知CPU (需要一个特殊引脚与CPU相连)

## Slide 41: 固态硬盘 (SSD)
页大小: 512B to 4KB, 块大小: 32 to 128 pages
数据以页单位读写。
只有在某页所属块整个被擦除后，才可写该页。
在进行大约10,0000次重复写后，块会磨损坏。
闪存翻译层
I/O 总线
页 0
页 1
页P-1
…
块 0
…
页0
页1
页P-1
…
块 B-1
闪存
固态硬盘 (SSD)
读写逻辑磁盘块

## Slide 42: 固态硬盘性能特点
顺序访问比随机访问块
  典型存储器层次结构问题
随机写会较慢
  擦除块需要较长时间 (~1 ms)
  修改一页需要块内所有页复制到新块中
  早期固态硬盘读写时间差距更大
顺序读速度550 MB/s 顺序写速度470 MB/s
随机读速度365 MB/s 随机写速度303 MB/s
平均读时间50 us 平均写时间60 us
来源: Intel SSD 730 产品参数

## Slide 43: 固态硬盘 vs 机械磁盘
优势
  无移动部件  随机访问快, 低功耗, 更结实
劣势
  会磨损
    在flash translation layer 闪存转换层用算法减少平均磨损率
    比如 Intel SSD 730 保证在其磨损坏前可写入 128 petabyte (128 x 1015 bytes)
  在2015年, 每byte比磁盘贵30倍
应用
  MP3播放器, 智能手机, 笔记本电脑
  开始在台式机和服务器中应用

## Slide 44: Beyond the computer
云存储
例如：S3, GCS, ABS, Dropbox, …
使用网络访问远程存储
延迟: 在数以毫秒为顺序 (取决于你在哪里)
吞吐量: 按 10s MB/秒的顺序排列

## Slide 45: 存储器层次结构
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存

## Slide 46: CPU与内存的差距
在 DRAM、disk、和 CPU 间，速度差距变大
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
1,000.0
10,000.0
100,000.0
1,000,000.0
10,000,000.0
100,000,000.0
1985
1990
1995
2000
2003
2005
2010
2015
Time (ns)
Year
Disk seek time SSD access time DRAM access time SRAM access time CPU cycle time
Effective CPU cycle time
DRAM
CPU
SSD
Disk

## Slide 47: 用局部性原理来解决!
解决CPU-存储速度差距问题的关键是利用程序中特有的局部性特点。

## Slide 48: 局部性
局部性原理: 程序倾向于使用最近一段时间，距离其较近地址的数据和指令。
时间局部性:
  最近被访问的数据或指令
  在未来可能还会被访问
空间局部性:
  当前访问地址附近的区域在不久
  还有可能被访问

## Slide 49: 局部性例子
数据引用
连续引用数组元素（步长为1的引用模式）;
每次迭代引用的变量sum。
指令引用
顺序引用指令;
重复地使用loop循环。
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++) sum += a[i];
return sum;
空间或时间的局部性?
空间
时间
空间
时间

## Slide 50: 局部性的定性估计
能够查看代码并获得定性的地方性是专业程序员的一项关键技能.
问题: 这个函数对于数组A有好的局部性吗?
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (i = 0; i < M; i++) for (j = 0; j < N; j++)
sum += a[i][j]; return sum;
}
Hint: array layout is row-major order
Answer: yes

## Slide 51: 局部性例子
问题: 这个函数对于数组A有好的局部性吗?
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (j = 0; j < N; j++) for (i = 0; i < M; i++)
sum += a[i][j]; return sum;
}
回答: 不, 除非… M非常小

## Slide 52: 局部性例子
问题: 改变下面函数中循环的顺序，使得它以步长为1的引用模式扫描三维数组a：
int sum_array_3d(int a[M][N][N])
{
int i, j, k, sum = 0;
for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < N; j++)
for (k = 0; k < M; k++) sum += a[k][i][j];
return sum;
}
答案: 将循环k放到最外层

## Slide 53: 存储器层次结构
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存

## Slide 54: 存储器层次结构
软硬件的基础稳定特性:
  高速存储器技术费用高，容量小，且耗电量大，易发热.
  CPU与主存的速度差别越来越大.
  设计良好的程序有更好的局部性.
这些基础特性相互补充.
以上特性给出一条组织主存和存储系统的途径，称作存储器层次结构.

## Slide 55: 存储器 层次结构举例
寄存器
L1高速缓存
(SRAM)
主存
(DRAM)
本地二级存储
(本地磁盘)
更大,
更慢,
更廉价
(每字节)
的存储器
远程二级存储
(分布式文件系统、Web服务器)
本地磁盘保存着从远程网络服务器磁盘上取出的文件
L2 高速缓存
(SRAM)
L1 高速缓存保存着从 L2 高速缓存取出的缓存行.
CPU 寄存器保存着从高速缓存存储器取出的字
L2 高速缓存保存着从L3高速缓存取出的缓存行
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
更小,
更快,
更贵
(每字节)
的存储器
L3 高速缓存
(SRAM)
L3 高速缓存保存着从主存高速缓存取出的缓存行
L6:
主存保存着从本地磁盘取出的磁盘块

## Slide 56: Caches
Cache: 一种更小，速度更快的存储设备。作为更大、更慢存储设备的缓冲区. 解决CPU与主存之间速度匹配的问题
存储器层次结构的基本思想:
  对于每个k，位于k层的更快更小的存储设备作为位于k+1等的更大更慢的存储设备的缓存
为什么存储器层次结构行得通?
  由于局部性原理，程序访问第k层的数据比第k+1层的数据要频繁
  因此，第k+1层存储设备更慢且更大、更廉价.
重要观点: 存储器层次结构构建了一个大容量的存储池，像底层存储器一样低廉，而又可以达到顶层存储器的速度。

## Slide 57: 高速缓存基本概念
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
高速缓存
主存
第k+1层更大、更慢、更便宜的
设备被划分成块
数据以块大小为传输单元
在层与层之间拷贝
第k层更小、更快、更昂贵的设备缓存
着第k+1层块的一个子集
4
4
4
10
10
10

## Slide 58: 基本高速缓存概念: 命中
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
高速缓存
主存
需要块b中的数据
请求: 14
14
块b在高速缓存中:
命中!

## Slide 59: 基本高速缓存概念: 不命中
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
高速缓存
主存
需要块b中的数据
请求: 12
块b不在高速缓存中:
不命中!
块b从主存中读取
请求: 12
12
12
12
块b存储在高速缓存中
替换策略: 决定块b去向
替换策略: 决定哪一块被换出

## Slide 60: 基本高速缓存概念: 三类缓存不命中
冷不命中(或强制性不命中)
  由于高速缓存开始为空并且这是对块的第一次引用，所以发生冷不命中。
容量不命中
  当一组活动缓存块（工作集）大于缓存时发生
冲突不命中
  大多数高速缓存将第k+1层的某个块限制放置在第k层块的一个小的子集中（有时只是一个块）
    例如，第k+1层的块i必须放置在第k层的块（I mod 4）中
  当第k层的缓存足够大，但多个数据对象映射到同一个缓存块中时发生冲突不命中
    例如，每次引用块0, 8, 0, 8, 0, 8, ... 都会错过

## Slide 61: 存储器结构层次中高速缓存应用举例
Hardware MMU
0
On-Chip TLB
Address translations
TLB
Web browser
10,000,000
Local disk
Web pages
Browser cache
Web cache
Network buffer cache
Buffer cache
虚拟内存
L2 cache
L1 cache
寄存器
Cache 类型
Web pages
Parts of files
Parts of files
4-KB pages
64-byte blocks
64-byte blocks
4-8 bytes words
cache中存储内容
Web 代理服务器
1,000,000,000
Remote server disks
OS
100
Main memory
Hardware
4
On-Chip L1
Hardware
10
On-Chip L2
NFS client
10,000,000
Local disk
Hardware + OS
100
Main memory
Compiler
0
CPU core
管理程序
延迟 (周期)
被缓存的位置
磁盘 cache
Disk sectors
Disk controller
100,000
Disk 固件

## Slide 62: 存储器层次结构概念小结
CPU，主存和大容量存储设备之间的速度差距继续增大.
设计良好的程序体现出局部性特点.
利用局部性特点，基于高速缓存的存储器结构有利于缩小速度差距

## Slide 63: 补充幻灯片

## Slide 64: 常规 DRAM 结构
rows
0
1
2
3
0
1
2
3
内部行缓冲器
d x w DRAM:
  DRAM芯片中的单元(位)被分成d个超单元（supercell）,每个超单元都由w个DRAM单元组成。一个d X w的DRAM总共存储了dw位信息
2 bits
/
地址
数据
超单元 (2,1)
8 bits
/
内存控制器
(to/from CPU)
16x8 DRAM 芯片
列

## Slide 65: 从DRAM 超单元读数据(2,1)
第一步 (a):行访问选通 (RAS)选择第2行；
第一步(b):第2行从DRAM数组复制到行缓冲区.
16 x 8 DRAM 芯片
列
Rows
RAS = 2
2
/
地址
0
1
2
3
0
1
2
内部行缓冲器
3
数据
8
/
内存控制器

## Slide 66: 从DRAM 超单元读数据(2,1)
Rows
1
2
3
Internal row buffer
第2步(a):列访问选通（CAS）选择第1列；
第2步(b):超单元(2,1)从缓冲区复制到数据总线，最后回到CPU.
16 x 8 DRAM chip
Cols
0
1
2
3
0
CAS = 1
2
/
addr
data
8
/
Memory controller
supercell
(2,1)
supercell
(2,1)
To CPU

## Slide 67: 内存模型
: supercell (i,j)
DRAM 0
64 MB
由八个 8M DRAMs 构成的内存模型
addr (row = i,
col = j)
内存控制器
DRAM 7
64位字主存储器地址 A
bits bits
8-15 0-7
bits 16-23
bits 24-31
bits 32-39
bits 40-47
bits 48-55
bits 56-63
64位字
0
32 31
8 7
24 23 16 15
63 56 55
40 39
48 47

## Slide 68: 存储趋势
Metric | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:1985
$/MB | 2,900 | 320 | 256 | 100 | 75 | 60 | 25 | 116
access(ns) | 150 | 35 | 15 | 3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 115
$/MB | 880 | 100 | 30 | 1 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 44,000
access(ns) | 200 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10
typical size(MB) | 0.256 | 4 | 16 | 64 | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 62,500
$/GB | 100,000 | 8,000 | 300 | 10 | 10 | 5 | 0.3 | 0.03
access(ms) | 75 | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 25
typical size(GB) | 0.01 | 0.16 | 1 | 20 | 160 | 1,500 | 3,000 | 300,000
SRAM
DRAM
Disk

## Slide 69: CPU 时钟频率
Inflection point in computer history
when designers hit the “Power Wall”
(n) Nehalem processor (45nm)
(h) Haswell processor (22nm)
 | 1985 | 1990 | 1995 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2015:1985
CPU | 80286 | 80386 | Pentium | P-4 | Core 2 | Core i7(n) | Core i7(h) | 
clock rate(MHz) | 6 | 20 | 150 | 3,300 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 500
Cycle time(ns) | 166 | 50 | 6 | 0.30 | 0.50 | 0.4 | 0.33 | 500
cores | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 
Effective cycle time(ns) | 166 | 50 | 6 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 2,075