## Slide 1: 计算机网络 实验七 路由器与静态路由配置

## Slide 2: 实验六 路由器与静态路由配置
实验目的
  掌握交换机和路由器的连接方法
  掌握路由器常用配置命令
  掌握静态路由配置方法
实验环境
  Quidway AR28系路由器2台、S5700系交换机1台，PC机4台，Console线缆1条（用于配置路由器与交换机），双绞线若干。

## Slide 3: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器A
  配置路由器A WAN口
  配置路由器A LAN口和路由表
  登录并命名路由器B
  配置路由器B WAN口
  配置路由器B LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 4: 实验任务要求
  请参考本讲义学习Quidway路由器的使用方法
  理解路由器存储转发的原理
  掌握路由表配置的方法
  掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能
  依照步骤完成实验内容1—9
  对实验结果截图
  撰写实验报告

## Slide 5: 实验报告撰写要求
  使用教务处制作的实验报告模板
  注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
  填写模板中的每一部分
  填写实验步骤时，做到条理清晰
  注意截图清晰、美观
  对于实验操作返回结果的解释为加分项，解释地越详细越好
  禁止抄袭实验报告，抄袭的实验报告都记为0分

## Slide 6: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器1
  配置路由器1 WAN口
  配置路由器1 LAN口和路由表
  登录并命名路由器2
  配置路由器2 WAN口
  配置路由器2 LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 7: 1. 配置VLAN
按图示，将四台主机分别用网线连接交换机的四个接口。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
pc2
E1/0/3
E1/0/4
pc3
pc4
交换机
代表Ethernet 1/0/1

## Slide 8: 1. 配置VLAN
按图示，配置交换机的VLAN（参考实验5讲义）。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
pc2
E1/0/3
E1/0/4
pc3
pc4
交换机
VLAN2
VLAN3

## Slide 9: 1. 配置VLAN
按图示，分别为四台主机配置IP地址、网络掩码、网关地址。
  VLAN2的主机属于一个子网，VLAN3的主机属于另一个子网。
E1/0/1
E1/0/2
E1/0/3
E1/0/4
交换机
VLAN2
VLAN3
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
表示IP地址是10.1.20.2，
网络掩码是255.255.255.0
网关地址是10.1.20.1

## Slide 10: 1. 配置VLAN
ping pc1和pc2，测试VLAN2是否配置成功，ping pc3和pc4，测试VLAN3是否配置成功。
ping pc1和pc3，测试是否互通。
  应该不通，因为它们分属于不同的VLAN。
  问：pc1和pc3之间如何实现互通呢?
  答：这要依赖网络层协议。

## Slide 11: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器1
  配置路由器1 WAN口
  配置路由器1 LAN口和路由表
  登录并命名路由器2
  配置路由器2 WAN口
  配置路由器2 LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 12: 2. 连接路由器
  了解一下Quidway28系路由器的面板
以太网接口
(支持10或100Mbps)
Console口
开关
串口

## Slide 13: 2. 连接路由器
按图示，将交换机的两个接口分别与两台路由器的LAN口相连。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
E0/1
代表Ethernet 0/1

## Slide 14: 2. 连接路由器
按图示，将路由器的两个serial口相连。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
E0/1
S0/0
S0/0
代表Serial 0/0
代表Ethernet 0/1

## Slide 15: 2. 连接路由器
问：现在交换机通过两台路由器实现了物理联通，pc1与pc3能互通吗？
答：不能，因为交换机连接路由器的接口不属于VLAN，使得路由器收不到属于VLAN的分组。
问：那该如何做呢？
按图示，把相关接口分别加进各自的VLAN。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
E0/1
S0/0
S0/0

## Slide 16: 2. 连接路由器
  问：现在pc1与pc3能互通吗？
  答：不能，因为路由器不知道怎么转发两个子网的分组。
  问：那该如何做呢？
  答：需要配置路由器，比如网关地址，串口地址、路由表等。
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
E0/1
S0/0
S0/0

## Slide 17: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器1
  配置路由器1 WAN口
  配置路由器1 LAN口和路由表
  登录并命名路由器2
  配置路由器2 WAN口
  配置路由器2 LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 18: 3. 登录并命名路由器A
通过Console口连接并登录路由器A。
  仿照实验五中交换机的操作方式。
清除原有配置，因为路由器可能被别人用过。
  <Quidway> Reset saved-configuration
重启路由器。
  <Quidway> Reboot
进入系统视图。
  <Quidway> system-view
修改路由器名字，为了方便我们调试。
  [Quidway] sysname RouterA

## Slide 19: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器1
  配置路由器1 WAN口
  配置路由器1 LAN口和路由表
  登录并命名路由器2
  配置路由器2 WAN口
  配置路由器2 LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 20: 4. 配置路由器A串口
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
10.1.20.1/24
E0/1
10.1.30.1/24
S0/0
10.1.0.2/24
S0/0
10.1.0.3/24
查看路由表信息。
  [RouterA] display ip routing-table
进入同步串口视图。
  [RouterA] interface serial 0/0
加载PPP协议(一种链路层协议)。
  [RouterA-Serial0/0] link-protocol ppp
为该串口设置IP地址。
  [RouterA-Serial0/0] ip address 10.1.0.2 24
开启当前接口。
  [RouterA-Serial0/0] undo shutdown

## Slide 21: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器1
  配置路由器1 WAN口
  配置路由器1 LAN口和路由表
  登录并命名路由器2
  配置路由器2 WAN口
  配置路由器2 LAN口和路由表
  检测配置是否成功

## Slide 22: 5. 配置路由器A以太网口和路由表
进入以太网接口视图。
  [RouterA] interface Ethernet 0/1
设置其IP地址。
  [RouterA-Ethernet0/1] ip address 10.1.20.1 24
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
VLAN2
VLAN3
E0/1
10.1.20.1/24
E0/1
10.1.30.1/24
S0/0
10.1.0.2/24
S0/0
10.1.0.3/24
交换机

## Slide 23: 5. 配置路由器A以太网口和路由表
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
10.1.20.1/24
E0/1
10.1.30.1/24
S0/0
10.1.0.2/24
S0/0
10.1.0.3/24
设置静态路由。
  [RouterA] ip route 10.1.20.0 24 ethernet0/1
  [RouterA] ip route 10.1.30.0 24 10.1.0.3
  注意我们用下一跳路由器的地址10.1.0.3。
查看路由表信息。

## Slide 24: 实验内容
  请发挥你的聪明才智完成以下内容：
登录并命名路由器B
配置路由器B串口
配置路由器B以太网口和路由表
E1/0/1
E1/0/2
pc1
10.1.20.2/24
（10.1.20.1）
pc2
10.1.20.3/24
（10.1.20.1）
E1/0/3
E1/0/4
pc3
10.1.30.2/24
（10.1.30.1）
pc4
10.1.30.3/24
（10.1.30.1）
路由器A
路由器B
E1/0/5
E1/0/6
交换机
VLAN2
VLAN3
E0/1
10.1.20.1/24
E0/1
10.1.30.1/24
S0/0
10.1.0.2/24
S0/0
10.1.0.3/24

## Slide 25: 实验内容
  配置VLAN
  连接路由器
  登录并命名路由器A
  配置路由器A串口
  配置路由器A以太网口和路由表
  登录并命名路由器B
  配置路由器B串口
  配置路由器B以太网口和路由表
  检测配置是否成功