## Slide 1
为你揭开互联网的神秘面纱，探索网络世界奥秘！

## Slide 2
第1章 计算机网络概论
一、计算机网络的形成与特点
二、网络技术演变和发展趋势
三、计算机网络定义、分类、特点
四、计算机网络组织与结构
五、网络交换技术
六、通信协议与网络体系结构

## Slide 3
一、计算机网络的形成与特点
1.计算机网络形成（面向终端的计算机通信网）

## Slide 4
一、计算机网络的形成与特点
1.计算机网络形成（以主机为中心、以通信子网为中心）

## Slide 5
一、计算机网络的形成与特点
2. 计算机网络体系结构的形成
ARPANET层次模型思想
IBM系统网络体系结构SNA
ISO开放系统互连参考模型OSI
互联网TCP/IP参考模型

## Slide 6
3. 计算机网络发展历程
第1阶段：计算机网络技术与理论的准备
数据通信技术、分组交换技术
第2阶段：计算机网络的形成
ARPANET、TCP/IP、以太网、SNA、FDDI、X.25等
第3阶段：网络体系结构的研究
OSI参考模型、 IPv4协议体系、IPv6协议体系
第4阶段：互联网应用、无线网络、网络安全
互联网、三网融合
无线局域网、无线城域网、 P2P、网络安全
一、计算机网络的形成与特点

## Slide 7
现代网络技术发展三大趋势
二、网络技术演变和发展趋势

## Slide 8
三、计算机网络的定义、分类、特点
1.计算机网络定义
将地理上分散的、具有独立工作能力的多台计算机通过通信设备和通信线路连接起来，在配有相应的网络通信软件条件下，实现数据通信和资源共享的系统。
主要功能
（1）建立数据通信
（2）实现资源共享
（3）增加可靠性
（4）提高系统处理能力

## Slide 9
三、计算机网络定义、分类、特点
广域网
城域网
城域网
接入网
接入网
接入网
接入网
广域网、城域网、接入网和局域网的关系
局域网
接入网
企业网
2. 网络传输技术分类
广播式网络（共享信道、多点接入）
点对点式网络（P2P）
3. 网络覆盖的范围分类
局域网、城域网、广域网（技术特征，非规模大小）
不同运营商对应不同广域网

## Slide 10
1. 计算机网络的逻辑结构
资源子网：主机系统、终端设备、各种网络软件、数据资源。
负责数据处理，提供网络资源、网络服务。
通信子网：路由器、交换机、通信线路。
负责数据传输、路由、分组转发等通信处理。
四、计算机网络结构和组成

## Slide 11
核心层
典型的三层网络结构示意图
分布层
访问层
四、计算机网络结构和组成
2. 计算机网络的三层组织结构
核心层：提供核心三层交换骨干。
分布层：提供域间路由、地址汇聚。
访问层：提供物理网接入和隔离。

## Slide 12
3. 互联网的组织结构
网络硬件、软件、协议、存取控制、网络拓扑
四、计算机网络结构和组成

## Slide 13
组成网络的基本单元结构、类型、特点。
反映结点与通信线路之间的几何关系。
说明通信子网的拓扑结构。
四、计算机网络结构和组成
4. 计算机网络的拓扑结构

## Slide 14
五、 网络交换技术
电话交换（打电话）
报文交换（打电报）
分组交换（互联网）

## Slide 15
五、网络交换技术
1. 电话交换过程
① 链路建立：发送方提出连接请求，完成逐个结点的接续过程。
建立由源站到目的站的传输链路。
② 数据传输：全双工、实时、有序传输
③ 链路拆除：传输结束，一方提出终止通信。
拆除连接，释放信道资源。
Notes: 播放电话交换FLASH

## Slide 16
五、网络交换技术
2. 报文交换过程（存储转发）
结点接收报文后，存储报文，根据目的地址转发至下一个结点，
如此反复，直到报文到达目的地址。
特点：双方无需预先建立专用数据通路。
缺点：需要对完整报文进行存储/转发，结点处理时延较大，实时性差。
Notes: 播放报文交换FLASH

## Slide 17
五、网络交换技术
3. 分组交换过程（分组寻址/转发）
报文被划分为分组，每个分组独立寻找转发
采用“存储/转发”交换方式

## Slide 18
五、网络交换技术
分组交换方式：
数据报交换
每个分组以“小报文”形式，用报文交换方式各自单独处理。
虚电路交换
分组发送之前，通信双方需要建立逻辑链路（虚电路）。
分组沿着事先建立的虚电路传输，结束后拆除虚连接。
Notes: 播放FLASH

## Slide 19
五、网络交换技术
三种交换技术对比：

## Slide 20
六、网络体系结构与网络协议
1. 网络协议
统一的信息交换规则，规定信息格式，规定如何发送和接收信息。
协议三要素：语法、语义、时序。
2. 协议分层思想
将网络系统功能分解为功能层，用协议规定功能（要做什么）。
对等功能层之间采用协议进行约束（协议数据单元、协议格式）。
相邻功能层之间采用接口进行交互（接口标准、使用服务）。

## Slide 21
六、网络协议与网络体系结构
协议分层与体系结构（邮政系统案例）
用户
（写信人）
用户
（收信人）
邮政局
邮政局
运输部门
运输部门
用户子系统
邮政子系统
运输子系统
用户间约定
邮局间约定
运输部门间约定
用户/邮局
约定
邮局/运输
部门约定
甲地
乙地
邮政系统分层模型

## Slide 22
六、网络协议与网络体系结构
3. 建立网络体系结构必要性
解决通信问题：信号、差错、寻址、交换、接口等系列问题。
简化复杂问题：设计、实现，抽象结构模型。
层次化模型：化整为零，分而治之、各个击破。
4. 分层结构依据原则
明确规定每层实现的功能和服务。
每层功能选择有利于标准化。
层次划分不依赖于具体系统。
高层使用下层提供的服务接口。

## Slide 23
5. 原理性的网络体系结构
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
原理性的网络体系结构
（1）物理层：规定物理接口，比特流透明传输。
（2）数据链路层：实现逻辑链路上无差错的数据帧传输。
（3）网络层：实现网络分组传输，解决寻址、路由、转发。
（4）传输层：实现进程之间可靠/无差错的端到端通信。
（5）应用层：根据应用进程通信要求，满足用户的需要。
六、网络协议与网络体系结构

## Slide 24
解
封
封
装
封装： 上一层协议数据单元添加头部信息，形成新的协议数据单元。
解封： 剥离相邻下一层传递的协议数据单元头部后，交给相邻上层。
六、网络协议与网络体系结构
6. 封装协议数据单元
Notes: 播放协议封装FLASH

## Slide 25
7. 两大网络体系结构
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
1 物理层
应用层
(HTTP,DNS,SNMP
TELNET,FTP,SMTP)
传输层TCP,UDP
网络互连层IP
网络接口层
TCP/IP
ISO-OSI
TCP/IP与ISO-OSI体系结构对比
物理网接口协议：Ethernet、ISDN、X.25等
4个重要协议：IP、ARP、RARP、ICMP
2个重要协议：TCP、UDP
网络应用协议：FTP、HTTP、SMTP、TELNET等
应用支撑协议：DNS、DHCP、SNMP等
六、网络协议与网络体系结构

## Slide 26
8. TCP/I协议模型
应用层
传输层
网络层
网络接口层
1.
2.
3.
4.
TCP/IP协议数据封装
TCP
数据
IP
LH
LT
TCP
数据
IP
TCP
数据
数据
主要特点：
在互联网应用层提供丰富的网络应用服务（C/S、P2P）
在传输层支持面向连接/可靠/无差错服务（TCP）和无连接/快速/高效服务（UDP）
较少的协议层次，实现简单、高效
实现多种异构网的互连问题，网际协议IP为互联网核心
六、网络协议与网络体系结构